Susz, dn. 20.09.2016 r.

RLZP.I.271.12.15.2016

Ogłoszenie nr 310823 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:306372
Data: 08/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Susz, Krajowy numer identyfikacyjny 53030100000, ul. ul. Wybickiego  6, 14240   Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 552 786 015, faks 552 786 222. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.susz.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Lubnowy Małe”. Przedmiot zamówienia nazwany jest 
w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2.Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Lubnowy Małe” obejmuje: Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe – pkt. Główne, repery, geodeta, pomiar powykonawczy – 4,80ha, roboty pomiarowe – Wykonawca – 2,40km, mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia – 0,10ha. Roboty ziemne, przepusty: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. Kat. III (ścięcie poboczy wraz 
z zebraniem humusu) z transportem urobku samochodami samowyładowczymi – 
z wykorzystaniem gruntu na budowie – 356,10m3, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. Kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi – 
z odwozem gruntu na wysypisko wskazane przez wykonawcę robót (korytowanie – jezdnia, zjazdy) – 641,332m3,. roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. Kat. III 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi – z odwozem gruntu na wysypisko wskazane przez wykonawcę robót – 1692,40m3, przepusty rurowe – ława fundamentowa żwirowa gr. 20cm – 18,40m3, przepusty rurowe pod drogą – rury HDPE karbowane o śr. 60cm – 92,00mb, przepusty rurowe pod zjazdami – rury HDPE karbowane o śr. 40cm – 286,00mb, zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10m – grunt zagęszczalny kat. I-II – 226,80m3, zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-II – 226,80m3, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. Kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi – z odwozem gruntu na wysypisko wskazane przez wykonawcę robót (odwóz nadmiaru) – 169,60m3. Elementy ulic – krawężniki, obrzeża: krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x25cm na podsypce cem. – piaskowej 1:4 – 10,00mb, obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 14,00mb, ława betonowa C8/10z oporem pod krawężniki i obrzeża – 1,26m3. Podbudowy: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II (poszerzenia jezdni, zatoki autobusowe, zjazdy, chodniki) – 394,86m2, warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi z mechanicznym zagęszczeniem – grubość warstwy po zag. 20cm – 387,66m2, podbudowa z KŁSM 0/31,5mm o grubości po zag. 15cm (chodniki) – 13,00m2, podbudowa z KŁSM 0/31,5mm o grubości po zag. 20cm (zjazdy) – 374,66m2, wyrównanie istniejacej podbudowy kruszywem łamanym do 31,5mm z rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym, profilowaniem, śr. Grubość 8cm (jezdnia) – 771,84m3. Nawierzchnie: mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (jezdnia) – 12020,70m2, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 12020,70m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych 0/16 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm – 11343,09m2, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej – 11271,44m2, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 11271,44m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych 0/11 – warstwa ścieralna – grubość po zag. 3cm wraz z regulacją włazów kanałowych studzienek – 11731,26m2, nawierzchni z kostki brukowej betonowe j gr. 6cm na podsypce piaskowej – 100% szara wraz z regulacją włazów kanałowych i pokryw studzienek telefonicznych – 13,00m2, pobocza z kłsm 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm – 3475,00m2. Roboty wykończeniowe: przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe z bruku 13cm – 16cm na podsypce cem. – piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin 1:2 dla rur o śr. 40cm – 52,00 ściank., przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe z bruku 13cm – 16cm na podsypce cem. – piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin 1:2 dla rur o śr 60cm – 20,00ściank., plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr. Kat I-III – 5567,50m2, humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grub. Warstwy humusu 5cm wraz z roczną pielęgnacją – 5567,50m2. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50mm z wykonaniem podstawy fundamentu betonowego – 11 szt., przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych – 15 szt., bariery ochronne stalowe energochłonne SP-09/1 (N2 W2) – 87,00mb, mechaniczne malowanie linii farbami cienkowarstwowymi – 17,328m2, montaż wiaty przystankowej na stopach fundamentowych betonowych 30x30x60cm z betonu C20/25 – 1 kpl., oznakowanie odcinka drogi na czas prowadzenia robót drogowych – 1 kpl. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz wzorze umowy wraz załącznikami. Wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym załącznik nr I do Siwz 4.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji. 5.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45.23.31.20-6. 6.Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7.Zastosowanie w dokumentacji projektowej, oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że ofertowane produkty posiadają parametry techniczne 
i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, 
że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8.Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz określone we właściwym akcie prawa Unii Europejskiej. 9.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na podstawie przepisów ustawy pzp. 10.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 11.Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 12.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 13.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 14.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Lubnowy Małe”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2.Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Lubnowy Małe” obejmuje: Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe – pkt. Główne, repery, geodeta, pomiar powykonawczy – 4,80ha, roboty pomiarowe – Wykonawca – 2,40km, mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia – 0,10ha. Roboty ziemne, przepusty: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. Kat. III (ścięcie poboczy wraz 
z zebraniem humusu) z transportem urobku samochodami samowyładowczymi – 
z wykorzystaniem gruntu na budowie – 356,10m3, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. Kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi – 
z odwozem gruntu na wysypisko wskazane przez wykonawcę robót (korytowanie – jezdnia, zjazdy) – 641,332m3,. roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. Kat. III 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi – z odwozem gruntu na wysypisko wskazane przez wykonawcę robót – 1692,40m3, przepusty rurowe – ława fundamentowa żwirowa gr. 20cm – 18,40m3, przepusty rurowe pod drogą – rury HDPE karbowane o śr. 60cm – 92,00mb, przepusty rurowe pod zjazdami – rury HDPE karbowane o śr. 40cm – 286,00mb, zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10m – grunt zagęszczalny kat. I-II – 226,80m3, zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-II – 226,80m3, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. Kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi – z odwozem gruntu na wysypisko wskazane przez wykonawcę robót (odwóz nadmiaru) – 169,60m3. Elementy ulic – krawężniki, obrzeża: krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x25cm na podsypce cem. – piaskowej 1:4 – 10,00mb, obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 14,00mb, ława betonowa C8/10z oporem pod krawężniki i obrzeża – 1,26m3. Podbudowy: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II (poszerzenia jezdni, zatoki autobusowe, zjazdy, chodniki) – 1809,36m2, warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi z mechanicznym zagęszczeniem – grubość warstwy po zag. 20cm – 1802,16m2, podbudowa z KŁSM 0/31,5mm o grubości po zag. 15cm (chodniki) – 13,00m2, podbudowa z KŁSM 0/31,5mm o grubości po zag. 20cm (zjazdy) – 374,66m2, podbudowa z KŁSM 0/31,5mm o grubości po zag. 24cm (poszerzenia jezdni) – 1414,50m2, wyrównanie istniejacej podbudowy kruszywem łamanym do 31,5mm z rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym, profilowaniem, śr. Grubość 8cm (jezdnia) – 771,84m3. Nawierzchnie: mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (jezdnia) – 12020,70m2, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 12020,70m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych 0/16 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm – 11343,09m2, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej – 11271,44m2, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 11271,44m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych 0/11 – warstwa ścieralna – grubość po zag. 3cm wraz z regulacją włazów kanałowych studzienek – 11731,26m2, nawierzchni z kostki brukowej betonowe j gr. 6cm na podsypce piaskowej – 100% szara wraz z regulacją włazów kanałowych i pokryw studzienek telefonicznych – 13,00m2, pobocza z kłsm 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm – 3475,00m2. Roboty wykończeniowe: przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe z bruku 13cm – 16cm na podsypce cem. – piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin 1:2 dla rur o śr. 40cm – 52,00 ściank., przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe z bruku 13cm – 16cm na podsypce cem. – piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin 1:2 dla rur o śr 60cm – 20,00ściank., plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr. Kat I-III – 5567,50m2, humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grub. Warstwy humusu 5cm wraz z roczną pielęgnacją – 5567,50m2. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50mm z wykonaniem podstawy fundamentu betonowego – 11 szt., przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych – 15 szt., bariery ochronne stalowe energochłonne SP-09/1 (N2 W2) – 87,00mb, mechaniczne malowanie linii farbami cienkowarstwowymi – 17,328m2, montaż wiaty przystankowej na stopach fundamentowych betonowych 30x30x60cm z betonu C20/25 – 1 kpl., oznakowanie odcinka drogi na czas prowadzenia robót drogowych – 1 kpl. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. Wykonanie zamówienia zgodnie 
z zakresem rzeczowym stanowiącym załącznik nr I do Siwz 4.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, ustaleń ze SIWZ oraz odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji. 5.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45.23.31.20-6. 6.Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7.Zastosowanie w dokumentacji projektowej, oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. 
W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że ofertowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8.Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz określone we właściwym akcie prawa Unii Europejskiej. 9.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na podstawie przepisów ustawy pzp. 10.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 11.Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 12.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 13.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 14.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski