RLZP.I.271.25.10.2017

Susz, dn. 24.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 500048358-N-2017 z dnia 24-10-2017 r.

Susz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601082-N-2017 
Data: 12/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Susz, Krajowy numer identyfikacyjny 53030100000, ul. ul. Wybickiego  6, 14240   Susz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552 786 015, e-mail susz@susz.pl, faks 552 786 222. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.susz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: ,,Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: BRANŻA DROGOWA Roboty przygotowawcze Wyznaczenie trasy dróg Rozbiórka nawierzchni brukowej wraz z podbudową z kruszywa naturalnego Ścinka drzew Ścinanie drzew piłą mechaniczną Ścinanie drzew piłą mechaniczną Ścinanie drzew piłą mechaniczną Mechaniczne karczowanie pni Mechaniczne karczowanie pni Mechaniczne karczowanie pni Wywożenie dłużyc Wywożenie karpiny Wywożenie gałęzi Utylizacja - opłata składowiskowa Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem Roboty ziemne Wykonanie wykopów Wykonanie wykopu w gruntach kat IV z odwiezieniem urobku na odkład Wykonawcy 6km m3 88,22 Podbudowy Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 15cm m2 wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm 1402,19 Podbudowa z kruszywa stab. cementem Ułożenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rw=2,5÷5,0 MPa m2 1402.19 Nawierzchnie Nawierzchnia z kostki betonowej Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kostka LIBERT DECCO – VIA TRIO 270-450x180x80 – kolor popielaty lub równoważna bezfazowa m2 830,77 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – bruk KLINKIEROWY CRH – CLASSIC 200x100x51 – kolor naturalny m2 293,83 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej LIBET DECCO – QUADRA 100x100x80 – kolor antracytowy lub równoważna bezfazowa m2 144,89 Elementy ulic Krawężniki kamienne Krawężniki kamienne istniejące 15x30 do ponownego wykorzystania (w pozycji obmiarowej przyjęto 15% nowych krawężników kamiennych do wymiany) mb 23 Obrzeża betonowe 6x20 Obrzeża betonowe mb 150,4 Geodezyjny pomiar powykonawczy Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0,8 m i szer. dna do 0,4 w gruncie kat. III Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm- DVK 75 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm- KR 50 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKYżo 3x6 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Zabezpieczenie fundamentów Montaż i stawianie latarni stylizowanych z wysięgnikiem jednoramiennym o wysokości 4 m, z oprawą, z fundamentem prefabrykowanym Montaż wysięgników rurowych na słupie stalowym o wysięgu 1,0 m i kącie nachylenia 10 st. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. III Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) ZIELEŃ Nasadzenie drzew i krzewów Sadzenie drzew liściast .form naturalnych - jarząb pospolity sadzonka kilkuletnia Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych Wykonanie trawników Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim z dostawą ziemi Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie bez nawożenia Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim MAŁA ARCHITEKTURA Ławki parkowe Stojaki na rowery Kosz na śmieci Osłony na drzewo Tablica informacyjna Makieta Starego Miasta Siedzisko Stół Ławki wyspowe nr 1 Ławki wyspowe nr 2 Ławki wyspowe nr 3 Pergola A Pergola B 1. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45112720-8, 77310000-6 2. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, zapewni pełną obsługę geodezyjną oraz minimum 36 miesięczny okres gwarancji. 5. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wszystkie roboty budowlane 6. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7. Zastosowanie w dokumentacji projektowej, oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że ofertowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz określone we właściwym akcie prawa Unii Europejskiej. 9. Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca zobowiązuje się do tego, by wszyscy pracownicy wykonujący wszystkie roboty budowlane w ramach niniejszego zamówienia byli w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 10. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa wyżej, Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca, zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego, oświadczenie o wykonywaniu wskazanych przez Zamawiającego czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy. 11. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu. 12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 13. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli w zakresie określonym w art. 36 ust. 8a ustawy Pzp. 14. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 15. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 17. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7. 20. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 21. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
W ogłoszeniu powinno być: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: BRANŻA DROGOWA, INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE, ZIELEŃ, MAŁA ARCHITEKTURA (szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.susz.pl w zakładce "zamówienia publiczne/przetargi nieograniczone". 1. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45112720-8, 77310000-6 2. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, zapewni pełną obsługę geodezyjną oraz minimum 36 miesięczny okres gwarancji. 5. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wszystkie roboty budowlane 6. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7. Zastosowanie w dokumentacji projektowej, oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że ofertowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz określone we właściwym akcie prawa Unii Europejskiej. 9. Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca zobowiązuje się do tego, by wszyscy pracownicy wykonujący wszystkie roboty budowlane w ramach niniejszego zamówienia byli w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 10. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa wyżej, Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca, zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego, oświadczenie o wykonywaniu wskazanych przez Zamawiającego czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy. 11. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu. 12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 13. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli w zakresie określonym w art. 36 ust. 8a ustawy Pzp. 14. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 15. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 17. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7. 20. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 21. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-27, godzina: 09:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-31, godzina: 09:00,

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski