Załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dot. lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa)

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego oraz wymagania formalno - prawne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu, zastosowane rozwiązania i wyposażenie (wypełnia Dostawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE - UMOCOWANIA PRAWNE | 1 |
| 1.1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jedn. Dz. U z 2017r., poz. 1260 z późn. zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zmianami). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r. (Dz. U. 85, poz.553) Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Samochód musi posiadać: Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - |  |

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego oraz wymagania formalno - prawne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu, zastosowane rozwiązania i wyposażenie (wypełnia Dostawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej . Świadectwo zgodności WE Homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ON – dotyczy urządzeń rozgłoszeniowych- wymaganych do uzyskania dokumentów uprzywilejowania Świadectwo Dopuszczenia CNBOP na sprzęt dodatkowo montowany w pojeździe: agregat wysokociśnieniowy |  |
| 2 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1. | Podwozie samochodu z napędem na oś tylną, tylne koła bliźniacze. Kabina załogowa min 5 osobowa. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 4.700 kg. |  |
| 2.2 | Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż 6500 mm – z zabudową Wysokość nie większa niż 2600 mm – z zabudową Szerokość nie większa niż 2750 mm ( z lusterkami ) |  |
| 2.3 | Kolorystyka: nadwozie – czerwień sygnałowa, elementy zderzaków - białe, drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, podest roboczy – naturalny kolor aluminium, |  |
| 2.4 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, |  |

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego oraz wymagania formalno - prawne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu, zastosowane rozwiązania i wyposażenie (wypełnia Dostawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym do utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. |  |
| 2.5 | Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu: poduszka powietrzna kierowcy, układ ABS, układ ESP, centralny zamek, elektrycznie regulowane szyby przednie, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, klimatyzacja manualna. |  |
| 2.6. | Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silniki o zapłonie samoczynnym o mocy min. 120 kW i momencie obrotowym nie mniejszym niż 400 Nm. | Należy podać typ, normę spalania spełnianą przez silnik oraz moc silnika w kW i KM i moment obrotowy |
| 2.7. | Średnica zawracania obrysowa po zabudowie maksimum 15,0m | Potwierdzone wynikami badań CNBOP |
| 2.8. | Na wyposażeniu pojazdu zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 2.9. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 3000 kg. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. |  |
| 3 | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA |  |

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego oraz wymagania formalno - prawne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu, zastosowane rozwiązania i wyposażenie (wypełnia Dostawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa: Aluminiowa lub kompozytowa, poszycie ścian laminat lub blacha aluminiowa. Wymiary kontenera nie mniej niż: długość minimum 2700 mm, szerokość minimum 2200 mm, wysokość minimum 1200 mm. Kontener wyposażony w minimum 5 rolet. Wewnątrz minimum 3 półki z regulowaną wysokością mocowania. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z możliwością mocowania sprzętu. Wytrzymałość dachu minimum 180 kg. |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |
| 3.3. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet). |  |
| 3.4. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania |  |
| 4 | SPRZĘT MONTOWANY NA POJEŹDZIE |  |
| 4.1 | Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przed- niej części dachu pojazdu, wewnątrz profilu moduły LED - wyposażona dodatkowo w: lampy LED w kolorze białym - do oświetlania przedpola z przodu pojazdu, dodatkowe moduły LED-owe – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej, szyld podświetlany (LED-owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, Lampa dachowa tylna – LED-owa – w kolorze niebieskim, posiadająca homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ. |  |

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego oraz wymagania formalno - prawne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu, zastosowane rozwiązania i wyposażenie (wypełnia Dostawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa: wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W, umożliwiający podłączenie 1-ego lub 2-ch głośników o mocy 100W każdy, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R10EKG/ONZ, posiadający funkcje: sterowania sygnalizacją świetlną, sterowania sygnalizacją dźwiękową (minimum 4 sygnały o zmiennym tonie) głośnik kompaktowy o mocy 100 W, emitujący sygnał dźwiękowy generowany przez wzmacniacz sygnałowy o natężeniu minimum 120 dbA – poziom ekwiwalentny – mierzony z odległości 3 m przed głośnikiem. |  |
| 4.2 | W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136- 174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym i analogowym, min. 125 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu. - radiotelefon analogowo-cyfrowy (dwie szczeliny TDMA), - cztery programowalne przyciski funkcyjne, - zdalne programowanie drogą radiową, - blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem, - mikrofon typu „gruszka”, - przewody zasilające z bezpiecznikiem topikowym, - antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk, - instrukcja obsługi w języku polskim, - minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon. |  |
| 4.3. | Agregat wysokociśnieniowy: Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności min.70 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar zlokalizowany z tyłu pojazdu połączony ze zbiornikiem wody. Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości (minimum) 60 m |  |

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego oraz wymagania formalno - prawne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu, zastosowane rozwiązania i wyposażenie (wypełnia Dostawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | zakończona prądownicą wodno-pianową z regulacją wydajności strumienia wody. Linia szybkiego natarcia połączona z agregatem wysokociśnieniowym. Samochód wyposażony w zbiornik wody, wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności min. 1000dm3 oraz zbiornik na środek pianotwórczy min 80 dm3. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 4.4. | Uchwyty na osprzęt: uchwyty na węże tłoczne: w 75 – szt. 3 w 52 – szt. 6 uchwyty do rozdzielacza – szt. 1 uchwyty do smoka ssawnego – szt. 1 uchwyty do prądownic – szt. 3 uchwyty na węże ssawne na dachu – szt. 2 uchwyt na pompę szlamową – szt. 1 uchwyty na skrzynki – szt. 3 uchwyt na agregat prądotwórczy – szt. 1 Miejsca montażu uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |
| 5 | Dodatkowe wyposażenie |  |
| 5.1 | Wąż pożarniczy o średnicy 42, i długości min 20m . Wyposażony w wkładkę EPDM w kolorze jaskrawo żółtym ułatwiającym odszukanie jego w zadymionym pomieszczeniu. Ciśnienie rozrywająca min 60bar. Oplot wykonany z nici fluoroscencyjnych. Waga maksymalna 5,3 kg. – szt. 24. |  |
| 5.2 | Kaseton wężowy przeznaczony do przenoszenia trzech odcinków węża W-52 o długości 20m. Wykonany z aluminium – szt. 5. |  |
| 5.3 | Kaseton wężowy przeznaczony do przenoszenia trzech odcinków węża W-75 o długości 20m. Wykonany z aluminium – szt. 12. |  |
| 5.4 | Ubranie specjalne w kolorze złotym/piaskowym powinno spełniać wymagania Normy EN 469:2005 zarówno przed promieniowaniem cieplnym jak i bezpośrednim kontaktem z płomieniami oraz posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Skład materiałów, wielowarstwowy: warstwa zewnętrzna;- tkanina: gramaturze 195 g/m2, zawierająca 75% włókien m-aramidowych, 23% włókien p-aramidowych i 2% włókien antystatycznych,- łokcie, kolana oraz krawędzie nogawek wzmocniono elementami z tkaniny kevlarowej powlekanej warstwą silikonowo – karbonową, warstwa wewnętrzna; - dwuwarstwowy laminat Gore-Tex Crosstech Fireblocker 2L lub równorzędny, składający się z membrany ePTFE i bariery termoizolacyjnej,- podszewka z tkaniny o gramaturze 200 g/m2, zawierająca 34,5% włókien p-aramidowych, 33,5% włókien wiskozy FR i 32% włókien m-aramidowych, warstwa termoizolacyjna; - włóknina zawierająca 100% włókien ar amidowych. Kurtka: Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca komfortową pracę ratownika: - szwy zabezpieczone przed przesiąkaniem, - zamek kurtki wyposażony w anty – paniczny system otwierania, zabezpieczony wodoszczelną szeroką plisą chroniąca zamek, zapięcie plisy na taśmę typu „rzep” o szerokości na całej długości plisy - podszewka kurtki musi posiadać otwór do kontroli, zapinany zamkiem zapewniający dostęp do wszystkich warstw konstrukcyjnych oraz ułatwiający naprawę, - szerokie rękawy umożliwiające swobodne zakładanie ubrania oraz zapobiegające podciąganiu kurtki do góry przy podnoszeniu rąk, rękaw przedłużony materiałem osłaniającym zewnętrzną część dłoni z otworem na kciuk - konstrukcja rękawów typu reglan (w części barkowej) oraz wyprofilowanie w formie łuku na łokciach,- wyprofilowany kołnierz kurtki, podwyższony z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań i zapinany z przodu na taśmę typu „rzep”, umożliwiającą dopasowanie, - elementy w postaci wkładek amortyzujących nacisk (np.: przy noszeniu aparatu powietrznego) umieszczone w części ramieniowej i łokciowej kurtki, - na łokciach wzmocnienia z materiału p-aramidowego z ognioodporną powłoką silikonowo – karbonową,- jedna kieszeń na lewym ramieniu, dwie kieszenie piersiowe na radio o regulowanej głębokości, dwie kieszenie boczne z watowanymi klapami ułatwiającymi chwyt w rękawicach, kieszeń na kartę chipową na lewym przedramieniu, prawa kieszeń z pętlą i karabińczykiem, wewnętrzna wodoszczelna kieszeń napoleońska zapinana na suwak,- dwa rzepy na identyfikatory o wymiarach 13x3cm, - dolna krawędź kurtki zabezpieczona przed przepuszczaniem wody do góry (warstwa termoizolacyjna),- perforowane pasy odblaskowe o szerokości 5cm żółto/srebrno/żółte, umieszczone wokół rękawów, wokół ciała, przód a tył kurtki dodatkowo w kształcie litery „V” dodatkowo zwiększający widoczność ratownika - kieszenie z możliwością odwadniania. Spodnie: - spodnie długie bez odciętego pasa z przodu, z tyłu karczek, swobodne w każdym ułożeniu ruchowym, posiadające regulację obwodu pasa, układ zastosowanych tkanin identyczny jak w kurtce,- rozporek zapinany na suwak zabezpieczony dodatkowym rzepem,- szelki mocowane do spodni za pomocą rzepu z możliwością wymiany, wyposażone w regulowane klamry umożliwiające swobodną regulację wysokości,- ergonomiczny krój spodni, szczególnie w części kolan (3 kliny), gwarantujący komfort ruchu,- na kolanach dodatkowy wkład amortyzujący chroniący kolano i wzmocnienie przed przecięciem z materiału p-aramidowego z trudnopalną powłoką silikonowo - karbonową chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi,- boczna regulacja szerokości spodni w pasie - dwie kieszenie boczne na udach z watowanymi klapami ułatwiającymi chwyt w rękawicach, jedna kieszeń na nóż ratowniczy,- dwa otwory (typu kieszenie) umożliwiające dostęp do spodni koszarowych,- nogawki szerokie i proste, umożliwiające swobodne zakładanie na cholewkę buta, szerokość nogawek regulowana za pomocą rzepów,- dolna krawędź spodni wykonana z membrany ePTFE, zabezpieczającej przed zawilgoceniem i przenikaniem wody,- krawędzie nogawek wzmocnione materiałem p-aramidowym z trudnopalną powłoką silikonowo - karbonową umożliwiającą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi,- tylna krawędź nogawki krótsza zapobiegająca zaczepianiu o podeszwę buta,- podszewka spodni musi posiadać otwór do kontroli, zapinany zamkiem zapewniający dostęp do wszystkich warstw konstrukcyjnych oraz ułatwiający naprawę. Rozmiary ubrań specjalnych podaje na etapie realizacji zamawiający. Ubrania w dniu odbioru musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP – szt. 4. |  |
| 5.5 | Prądownica W52 regulowana skokowo wydajność 100-200-300-400 l/min. Płynna, precyzyjna regulacja kształtu strumienia. Parasol wodny o kącie 160stopni. Odporna na uderzenia silikonowa główka pyszczka z zintegrowanym znacznikiem/wypustką .Znacznik/wypustka na pierścieniu wydajności. Wyraźny klik przy zmianie nastaw prądownicy. Funkcja płukania zanieczyszczeń do 6mm. Łożyskowana turbinka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia. Waga max 2,3 kg z nasadą. – szt. 4. |  |
| 5.6 | Rozdzielacz 75/52-75-52 wyposażony w zawory kulowe. Rozdzielacz w dniu odbioru musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.– szt. 2. |  |
| 5.7 | Szelki bezpieczeństwa z uprzężą biodrową spełniające wymagania norm EN 358, EN 813, EN 361, NFPA klasa III, ANSI Z359.1 lub równoważne – szt. 8. |  |
| 5.8 | Drabina nasadkowa drewniana o długości 2,7 metra – szt. 4 ( przęsła ). |  |
| 5.9 | Buty wykonane ze skóry. Sznurowane oraz zapinane na dwa paski w górnej części buta. Podeszwa podkuta ćwiekami. Rozmiary obuwia podaje zamawiający na etapie realizacji zamówienia par 5. |  |
| 5.10 | Sygnalizator bezruchu wykonany w klasie wodoszczelności oraz pyłoszczelności IP 67. Sygnalizator powinien być aktywowany poprzez wyjęcie klucza. Sygnalizator wyposażony w alarm optyczny i dźwiękowy powiadamiający o braku ruchu użytkownika powinien być dwustopniowy. Pierwszy stopień alarmu następuje po 25 sekundach bezruchu, który może być dezaktywowany przez użytkownika poprzez poruszenie urządzeniem. W przypadku dalszego braku ruchu po 15 sekundach następuje alarm główny, który jest zabezpieczony przed dezaktywowaniem. Sygnalizator powinien posiadać przycisk pozwalający na natychmiastowe aktywowanie alarmu. Sygnalizator bezruchu powinien być zdolny do pracy przez min. 200 godzin w trybie wykrywania oraz minimum 10 godzin w trybie alarmu. Sygnalizatory bezruchu w dniu odbioru powinien posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB – szt. 2. |  |
| 5.11 | Kominiarka strażacka o konstrukcji dwuwarstwowej zgodna z PN-EN 13911:2017-10 (lub równoważną) w kolorze piaskowym. Warstwa zewnętrzna wykonana w 100% z włókien polibenzimidazolowych . Warstwa wewnętrzna wykonana z włókien m-aramidowych oraz wiskozy. Kominiarka winna posiadać konstrukcję z kołnierzem zakrywającym ramiona, barki oraz klatkę piersiową. Otwór kominiarki elastyczny, pozwalający na łatwe założenie na maskę oraz szczelne przyleganie – szt. 8. |  |
| 5.12 | Rękawice pożarnicze spełniające normy EN 420+A1:2009 oraz EN 659:2008+A1:2008. Rękawice posiadające mankiet w kształcie stożka. Rękawice posiadające wodoodporną oraz oddychającą membranę Porelle lub równorzędną. Rękawice wykonane ze skóry bydlęcej wzmocnionej włóknami p-aramidowymi. Dopuszcza się domieszkę innych materiałów. Rękawice winny spełniać następujące minimalne wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 659:2008+A1:2008(lub równoważnej): Odporność na przetarcia– poziom 4 Odporność na przecięcia– poziom 5 Odporność na rozdzieranie– poziom 4 Odporność na przebicie – poziom 4 Odporność na ciepło konwekcyjne wg. normy EN407 (lub równoważnej)– poziom 4. Rękawice muszą posiadać w dniu odbioru świadectwo dopuszczenia CNBOP. Rozmiary dostarczanych rękawic określa zamawiający na etapie realizacji zamówienia – par 19. |  |
| 5.13 | Osłona przednia nóg dla pilarza. Nogawice pilarza zgodne z PN-EN 381-5:2000 (lub równoważną) do okazjonalnych prac pilarką łańcuchową – szt. 8. |  |
| 5.14 | Hełm strażacki zgodny z wymaganiami normy EN 443:2008. Hełm w kolorze czerwonym, wykonany z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Osłona twarzy w postaci wizjera metalizowanego oraz okuary ochronne transparentne zgodne z EN 14458:2004, EN 171:2002, EN 166:2001, odporne na działania wysokiej temperatury, płomienie, chemikalia, chroniące przed promieniowaniem podczerwonym. Osłona karku z tkaniny trudnopalnej. System regulacji obwodu głowy w zakresie od 51 do minimum 65 cm. Hełm powinien posiadać w dniu odbioru świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.– szt. 12. |  |
| 5.15 | Zestaw 2 podpór do stabilizacji. Zestaw do stabilizacji pojazdów składający się z dwóch podpór oraz torby transportowej. Długość podpory w pozycji transportowej do 1210 mm. Stopa podpory ślizgowo - oporowa. Nośność podpory w zakresie od 0 kg do 1500 kg. Podpora wyposażona w zwijacz w formie pasa transportowego o nośności 5 ton, wyposażonego w zabezpieczenie termiczne. Możliwość regulacji ramienia wysuwanego w zakresie 800mm – kpl. 1. |  |
| 5.16 | Urządzenie pianowe ze zbiornikiem. Urządzenie umożliwiające wytworzenie i podanie piany średniej i ciężkiej, a także zwilżacza. Urządzenie zasilane z samochodu gaśniczego bądź hydrantu zaworem 52. Zbiornik na środek pianotwórczy urządzenia powinien mieć pojemność na minimum 9 litrów środka pianotwórczego. Możliwość regulacji stężenia dozowanego środka pianotwórczego w zakresie od 0,1% do 6 %. Urządzenie powinno być wyposażone w szybkozłączki umożliwiające szybką zmianę armatury do podawania piany. Urządzenie powinno w zestawie posiadać armaturę do podania piany średniej, piany ciężkiej oraz prądu zwartego wody ze zwilżaczem. Waga urządzenia bez środka pianotwórczego nie powinna przekraczać 6kg. Urządzenie powinno być wyposażone w pasek ułatwiający jego przenoszenie przez użytkownika – szt. 1 |  |
| 5.17 | Lanca gaśnicza umożliwiająca przebijanie różnego rodzaju materiałów budowlanych. Wyposażona w wymienny pobijak oraz grot. Głowica o wydajności w przedziale 200 l/min do 300 l/min podająca prąd wody w kształcę stożka. Waga urządzenia nie powinna przekraczać 10kg. Zawór kulowy, umożliwiający odpinanie nawodnionej linii gaśniczej, bez strat wody. Lanca o długości całkowitej 1000mm oraz długości roboczej 700mm – szt. 1 |  |
| 5.18 | Zestaw wsporników do ratownictwa technicznego (3 szt.). Zestaw musi składać się z 3 elementów. Element pierwszy to wspornik progowy o minimum trzech punktach podparcia, wykonany z blachy ciętej laserowo, konstrukcja spawana i zabezpieczona przez cynkowanie. Element drugi to wspornik płaski o minimum trzech punktach podparcia, wykonany z blachy ciętej laserowo, konstrukcja spawana i zabezpieczona przez cynkowanie. Element trzeci to wspornik płaski z jednym punktem podparcia, wykonany z blachy ciętej laserowo, konstrukcja spawana i zabezpieczona przez cynkowanie – kpl. 1. |  |
| 5.19 | Kaptur ucieczkowy przeznaczony do ratowania osób bez środków ochrony dróg oddechowych z obszarów niebezpiecznych. Budowa produktu umożliwia jego łatwe i szybkie zakładanie. Kaptur w dolnej części wyposażony jest w ściągacz. Umieszczony na głowie ratowanej osoby zasila w sposób ciągły wewnętrzną przestrzeń powietrzem w ilości 50 l/min. Powietrze jest dostarczane przez drugie złącze aparatu oddechowego ratownika, bądź osobny aparat oddechowy. Kaptur jest wykonany z materiału trudnopalnego. Duży wizjer z powłoką zapobiegającą parowaniu zapewnia szerokie pole widzenia dzięki czemu pomaga w zapobieganiu pojawienia się paniki. Kaptur musi być kompatybilny ze sprzętem ochrony układu oddechowego zamawiającego – szt. 2. |  |
| 5.20 | Motopompa szlamowa przeznaczona do pompowania wody zanieczyszczonej. Średnica zanieczyszczeń do 28mm. Waga pompy nie powinna przekraczać 65 kg. Minimalna wydajność pompy 1200 l/min. Moc silnika minimum 5 kW. Wymiary pompy nie przekraczające 665cm długości, 500cm szerokości oraz 520 cm wysokości. Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 5 l. Pompa musi posiadać w dniu odbioru aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB – szt. 1. |  |
| 5.21 | Pompa pływająca do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1200l/min. Moc silnika nie mniejsza niż 6kW, silnik wyposażony w regulator obrotów. Czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa minimum 4 godziny. Waga pompy nie przekraczająca 30 kg. Wysokość podnoszenia słupa wody minimum 29m. Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 5 l. Pompa wyposażona w dwie rączki zamontowane na pływaku umożliwiające transport. Pompa musi posiadać w dniu odbioru aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB – szt. 1 |  |
| 5.22 | Zestaw medyczny PSP R1 z szynami Kramera , oraz deską ortopedyczną – kpl. 1. Zestaw medyczny PSP R1 zgodny z wytycznymi KG PSP. SKŁAD ZESTAWU RATOWNICZEGO PSP R-1 wg standardu KSRG z lipca 2013r. I. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych. II. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii. 1. Rurki ustno-gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów) 2. Jednorazowe maski krtaniowe / jednorazowe rurki krtaniowe 3 szt. 3. Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3 szt. 4. Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. 1kpl 5. Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym) Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste 6. Worek samorozprężalny dla dzieci umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym) Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste 7. Jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S” 5 szt. 8. Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej tj. 3 przeźroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. Dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przeźroczyste 9. Przewód tlenowy 10m 1 szt. 10. Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski, ciśnienie robocze min. 200 atm. 1 szt. 11. Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006,mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe, regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25l/min gniazdo szybkozłącza w systemie AGA III. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć 1. Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych 2 szt. 2. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny 1 szt. 3. Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie. Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet: 1500 x 150 mm, 1500 x 120 mm - 800 x 120 mm - 600 x 80 mm, 1200 x 120 mm - 800 x 100 mm - 600 x 70 mm, 1000 x 100 mm - 700 x 100 mm - 250 x 50 mm 2szt. 900 x 120 mm 2szt. – 700 ×70 mm. IV. Zapewnienie komfortu termicznego Folia aluminiowa „Folia życia” 5 szt. V. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran Opatrunki: Osobisty „W” -2 szt., kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm, gaza opatrunkowa 1m² - 5 szt., gaza opatrunkowa ½m² - 5 szt., gaza opatrunkowa ¼ m² - 5 szt., opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm - 4 szt., opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm - 8 szt., chusta trójkątna tekstylna - 4 szt., bandaż elastyczny o szer. 10 cm - 3 szt., bandaż elastyczny o szer. 12 cm - 3 szt., siatka opatrunkowa nr 2 - 1 szt., siatka opatrunkowa nr 3 - 1 szt., siatka opatrunkowa nr 6 - 3 szt., przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt., przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m - 2 szt., opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej - 2 szt., opaska zaciskowa taktyczna 2- szt. Zestaw uzupełniający: aparat do płukania oka - 1 szt., rękawice ochronne nitrylowe - 5 par, worek plastikowy z zamknięciem na odpady koloru czerwonego - 2 szt., płyn do dezynfekcji rąk AHD (250 ml) - 1 szt., nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. 19cm- 1 szt., folia do przykrywania zwłok - 3 szt., okulary ochronne - 2 szt., 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml - 5 szt, 0,9% NaCj w pojemniku plastikowym 250ml - 2 szt., worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała - 2 szt. VI. Opatrywanie oparzeń Opatrunki Water Jel na twarz 30×40 cm - 2 szt., wymiar 10×10 cm - 1 szt., wymiar 20×46cm - 2 szt., wymiar 20×55cm - 2 szt., żel w butelce 120ml - 2szt., nożyczki - 1 szt., bandaż - 2 szt. Deska ortopedyczna ze stabilizacją i pasami. Plecak ratowniczy Rescue Backpack–1 (RBP 1) Plecak ratowniczy przygotowany jest dla służb ratowniczych i zespołów pogotowia ratunkowego. Posiada dwie komory, w jednej z komór znajduje się miejsce na butlę tlenową, która zabezpieczona jest bardzo mocnymi rzepami (samoprzylepne taśmy mocujące) oraz dodatkowy rzep zapobiegający przesuwaniu się butli tlenowej. Odpinana przegroda umożliwiająca rozmieszczenie materiałów opatrunkowych w 3 kieszeniach zamykanych na suwak. Przegroda zamocowana do głównej komory za pomocą rzepa, który umożliwia w szybki sposób odpięcia jej od plecaka. Liczne uchwyty wykonane z taśmy gumowej. W drugiej komorze znajdują się: 3 saszetki segregacyjne w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim zamykane na suwak. Z przodu plecaka: kieszeń z miejscem na kołnierze ortopedyczne zapinana na suwak oraz 1 duża kieszeń na materiały opatrunkowe , kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny , odpinana od plecaka z miejscem np. na opatrunki hydrożelowe umożliwiająca ratownikowi udzielenie pomocy poszkodowanemu oparzonemu bez zabierania ze sobą całego plecaka. Z boku plecaka : zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiająca regulację zaworu butli tlenowej oraz miejscem na maski tlenowe i dren tlenowy. Spód plecaka uszyty z bardzo mocnego i wodoodpornego materiału, łatwo zmywalnego – tarpaulin . Torbo-plecak Rescue BackBag przygotowany jest do przenoszenia w ręce i na plecach. Dwie gumowe rączki pozwalają na jego transport przez jedną lub kilka osób. Szelki opiankowane i wyłożone tkaniną dystansową. W skład zestawu wchodzi dodatkowy mniejszy plecak , który posiada 5 kieszeni zamykane na zamek błyskawiczny umożliwiający rozmieszczenie materiałów opatrunkowych. Plecak można za pomocą specjalnych uchwytów ( znajdujących się z boku dużego plecaka) przymocować do głównego plecaka. Użyte materiały: nici rdzeniowe, materiał typu CODURA, która gwarantuje odporność na przetarcia i rozerwania lub równoważny. OZNACZENIA : taśmy odblaskowe zielone wysokiej jakości. Wymiary ( dużego plecaka) 61 x 33 x 24 cm. Wymiary (mniejszego plecaka na materiały opatrunkowe) 45 x 22 x 10 cm. |  |
| 5.23 | Turbowentylator oddymiający spalinowy o minimalnej mocy silnika 2 KM. Wentylator o wydajności minimalnej 21790 m3/h potwierdzonej przez AMCA oraz wydajności maksymalnej minimum 39200 m3/h. Waga wentylatora nie może przekraczać 22kg. Wymiary wentylatora nie większe niż 55 x 50 x 55 (cm). Wentylator z możliwością regulacji kąta nachylenia, wyposażony w półpneumatyczne koła oraz składaną ramę umożliwiającą transport po trudnym terenie. Wentylator wyposażony w odporne na wibracje nóżki zapewniające stabilność na twardych oraz śliskich powierzchniach – szt. 1. |  |
| 5.24 | Pętla wielofunkcyjna zgodna z normą EN 354, EN 795.B. Pętla o długości 120cm oraz wytrzymałości minimum 35kN. Szerokość pętli 20mm – szt. 10. |  |
| 5.25 | Lonża regulowana zgodna z normą EN 358 przeznaczona do stabilizacji pozycji roboczej. Lonża o długości 2 metrów wykonana z liny statycznej o średnicy 12,5m. Regulację długości lonży umożliwia przesuwający się po niej przyrząd zaciskowy. Lonża wyposażona w 2 karabinki. Lina lonży zabezpieczona w części przesuwną taśmą chroniącą przed przetarciem – szt. 2. |  |
| 5.26 | Bloczek podwójny spełniający wymagania normy EN 12278. Bloczek przystosowany do pracy z linami statycznymi oraz dynamicznymi. Średnica krążka 48mm. Bloczek przystosowany do pracy z linami o średnicy do 13mm. Skuteczność bloczka nie mniejsza niż 35kN. Górny otwór powinien umożliwiać wpięcie 3 karabinków jednocześnie – szt. 2. |  |
| 5.27 | Lina statyczna o długości 50 metrów, średnicy 10,5mm. Czas użytkowania liny minimum 10 lat od daty produkcji – szt. 1. |  |
| 5.28 | Trójkąt ewakuacyjny zgodny z normą EN 1497 oraz EN 1498. Trójkąt powinien posiadać 3 stalowe punkty wpięcia. Trójkąt powinien posiadać możliwość regulacji długości taśmy krokowej. Trójkąt z okresem użytkowania nie mniejszym niż 10 lat od daty pierwszego użycia – szt. 1. |  |
| 5.29 | Kask przeznaczony do ratownictwa wodnego. Kask zgodny z normą EN 1385 lub równoważną – szt. 2. |  |
| 5.30 | Nóż zawieszany dedykowany do ratownictwa wodnego. Nóż powinien zawierać obudowę umożliwiającą przechowywanie oraz zamontowanie na kamizelce asekuracyjnej. Obudowa noża wyposażona w paski umożliwiające montaż na nodze bądź ręce użytkownika. Długość w obudowie/pokrowcu nie powinna przekraczać 260mm. Nóż wykonany ze stali nierdzewnej. Rękojeść noża wykonana z materiału antypoślizgowego – szt. 2. |  |
| 5.31 | Urządzenie zjazdowe z automatyczną blokadą. EN 341 klasa A, EN 12841 typ C, NFPA 1983. Waga urządzenia nie powinna przekraczać 600g. Urządzenie przystosowane do pracy z linami o średnicy od 10mm do 11,5mm. Urządzenie posiadające funkcję antypaniczną polegającą na zablokowaniu urządzenia w przypadku zbyt mocnego nacisku na rączkę. Urządzenie powinno umożliwiać zablokowanie i stabilizację w miejscu bez użycia dodatkowych blokad z liny – szt.1 |  |
| 5.32 | Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 6kg pod stałym ciśnieniem. Przeznaczona do gaszenia pożarów grup A, B, C – szt. 2 |  |
| 5.33 | Pas ratowniczy do ratownictwa wodnego. Pas w formie nietonącego podłużnego pływaka wraz z szelkami umożliwiającymi holowanie w wodzie. Pas wyposażony w linkę z oczkami lub karabinkami umożliwiającymi zapięcie pasa wokół osoby ratowanej – szt. 4. |  |
| 5.34 | Agregat prądotwórczy. Moc znamionowa: 2,8 kW. Prąd znamionowy: 12,1 A. Napięcie znamionowe: 230 V 50 Hz Moc akustyczna Lwa: 96 dB(A), Wymiary maksymalne: długość x szerokość x wysokość: 580 x 405 x 415 mm. Waga do 38 kg, Silnik moc przy 3000 obr/min 3,9 kW, rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa, pojemność zbiornika paliwa 3,3l, zużycie paliwa 1,4l/h, czas pracy bez tankownia 2,3h, olej silnikowy SAE-10W-30, pojemność miski olejowej 0,6l, Wyposażenie: gniazdo 16 A 1-fazowe – szt.2, wyłącznik termiczny, licznik czasu pracy ( opcja ),wyłącznik przy braku oleju oraz opcjonalnie: zestaw uziemiający, wyłącznik różnicowo-prądowy, zestaw eksploatacyjny, zestaw transportowy, wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm, adapter wąż / tłumik silnika. Rozruch linką rewersyjną.– szt. 2. |  |
| 5.35 | Przedłużacz prądowy jednofazowy napięcie max. 230 V, długość przewodu co najmniej 25mb, cztery gniazda zasilające, przewodu zasilający miedziany trzyżyłowy, grubość miedzi w przewodzie min 2,5 mm2 , zwijadło bębnowe gumowe, stelaż metalowy, uchwyt, umożliwiający łatwe i bezpieczne przenoszenie przedłużacza, wyłącznik antyprzeciążeniowy, stopień ochrony min IP44 – szt. 3. |  |
| 5.36 | Halogen Led 600W,typ diody-SMD EPISTAR LED, barwa świata zimna 6000K Strumień świetlny:54000LM, pobór mocy-600W odpowiednik:6000W, napięcie zasilania:230V, żywotność min. 50 000h – szt. 14. |  |
| 5.37 | Ubranie ochronne strażaka zgodne z PN -EN 469 level/poziom 2. Ubranie powinno posiadać w dniu odbioru aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Układa materiałów wielowarstwowy. Warstwa zewnętrzna to tkanina składająca się z włókien m-aramidowych oraz wiskozy. Ubranie specjalne posiadające membranę. Warstwa wewnętrzna to tkanina składająca się z włókien m-aramidowych oraz wiskozy. W spodniach ubrania zastosowany wodoodporny, slikonowo-kevlarowy wkład chroniący kolana. Rozmiary ubrań określa zamawiający podczas realizacji zamówienia - szt. 6. |  |
| 6 | GWARANCJA |  |

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiają- cego oraz wymagania formalno - prawne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu, zastosowane rozwiązania i wyposażenie (wypełnia Dostawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 6.1 | Na samochód min. 24 miesiące. Na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące |  |

Sprzęt będzie przewożony w pojeździe z zachowaniem DMC pojazdu.

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując konkretne parametry oferowanego sprzętu i wyposażenia. Dla pozycji które nie wymagają podania parametrów technicznych należy potwierdzić wymagania Zamawiającego określone w kolumnie 2 wpisując wyrazy „spełnia”, lub „nie spełnia”. Z tym, że w przypadku, gdy Dostawca w którejkolwiek pozycji wpisze słowa „Nie spełnia” lub zaoferuje wartości niższe niż wymagane przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona bowiem jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r., nr. 143 poz. 1002), zmienionego rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. z 2010r., nr 85, poz. 553).

Oferowane parametry należy potwierdzić poprzez dostarczenie na wezwanie Zamawiającego n/w dokumentów:

(świadectwo zgodności WE, świadectwo dopuszczenia CNBOP dla pojazdu, oraz świadectwa dopuszczenia CNBOP na sprzęt mocowany dodatkowo w pojeździe, homologacji na zgodność z regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ON).

..................................................................................

(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*

* w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis