Susz, dnia 24.08.2012 r.

ZP. 271.11.4.2012

Susz: Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz
Numer ogłoszenia: 183509 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Susz , ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2786015, faks 55 2786222.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.susz.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub przedmiotem zamówienia. 2. Zakres przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz podzielony został na 23 zadania, z których każde stanowi odrębne zamówienie i obejmuje: 1) ZADANIE NR 1 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Adamowo: a. Zestaw zabawowy z elementami składowymi - drewniana wieża z daszkiem wykonanym ze sklejki wodoodpornej laminowanej, podest i drabina do wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem wykonanym ze stali nierdzewnej o długości 3m, drabinka do wspinania - szczebelki metalowe, mostek ruchomy - równoważnia zamontowany na łańcuchach, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane - kolor mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 c. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 d. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m.Szt. - 1 e. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m.Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 f. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 2) ZADANIE NR 2 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bałoszyce: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 3) ZADANIE NR 3 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bornice: a. Karuzela tarczowa - o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 4) ZADANIE NR 4 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bronowo: a. Huśtawka wahadłowa podwójna - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 5) ZADANIE NR 5 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Brusiny: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 6) ZADANIE NR 6 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Emilianowo: a. Zjeżdżalnia - wykonana z okrągłego drewna litego, ślizg o długości 3m wykonany z tworzywa sztucznego, schodki z poręczą, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane malowane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 c. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 d. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 7) ZADANIE NR 7 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Falknowo: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 2 c. Stół drewniany - osadzony w gruncie na kotwach metalowych. Elementy drewniane pomalowane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Minimalna szerokość urządzenia 0,8m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 8) ZADANIE NR 8 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Piotrkowo: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 c. Zjeżdżalnia - wykonana z okrągłego drewna litego, ślizg o długości 3m wykonany z tworzywa sztucznego, schodki z poręczą, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane malowane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 d. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z okrągłego drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 e. Karuzela tarczowa - o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 f. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 g. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 9) ZADANIE NR 9 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Olbrachtówko: a. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 b. Stół drewniany - osadzony w gruncie na kotwach metalowych. Elementy drewniane pomalowane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Minimalna szerokość urządzenia 0,8m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 10) ZADANIE NR 10 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Wiśniówek: a. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z okrągłego drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 c. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 11) ZADANIE NR 11 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Nipkowie: a. Karuzela metalowa czteroosobowa - cała konstrukcja wykonana z rury 5 cali, siedziska z tworzywa sztucznego. Karuzela zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,2m. Szt. - 1 b. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 12) ZADANIE NR 12 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Michałowo: a. Karuzela tarczowa - o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 13) ZADANIE NR 13 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Jawty Małe: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Karuzela tarczowa - o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 14) ZADANIE NR 14 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Januszewo: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa podwójna - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 15) ZADANIE NR 15 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Susz: a. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 6 b. Koszt na śmieci metalowy z daszkiem - Pojemność - min. od 35l do 50l. Szt. - 4 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 16) ZADANIE NR 16 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Susz - Os. Prabuckie: a. Zestaw zabawowy z elementami składowymi - drewniana wieża z daszkiem wykonanym ze sklejki wodoodpornej laminowanej, podest i drabina do wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem wykonanym ze stali nierdzewnej o długości 3m, drabinka do wspinania - szczebelki metalowe, mostek ruchomy - równoważnia zamontowany na łańcuchach, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane - kolor mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z okrągłego drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 c. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 d. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 e. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 f. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 17) ZADANIE NR 17 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Susz - Os. Korczaka: a. Zestaw zabawowy z elementami składowymi - drewniana wieża z daszkiem wykonanym ze sklejki wodoodpornej laminowanej, podest i drabina do wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem wykonanym ze stali nierdzewnej o długości 3m, drabinka do wspinania - szczebelki metalowe, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane - kolor mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z okrągłego drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 c. Piaskownica czworokątna - wykonana z okrągłego drewna litego z kompletem siedzisk narożnych do piaskownicy, elementy drewniane malowane na kolor mahoń, wymiary 3x3 m. Drewno zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z odpowiednimi normami. Wysokość minimalna urządzenia 0,30m. Szt. - 1 d. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 e. Równoważnia - wykonana z elementów drewnianych z wysokimi poręczami na łańcuchach ruchomych zakotwiczona na stałe w betonie. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 2,2m. Szt. - 1 f. Karuzela metalowa czteroosobowa - cała konstrukcja wykonana z rury 5 cali, siedziska z tworzywa sztucznego. Karuzela zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,2m. Szt. - 1 g. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 h. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 18) ZADANIE NR 18 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Jawty Wielkie: a. Zestaw zabawowy z elementami składowymi - drewniana wieża z daszkiem wykonanym ze sklejki wodoodpornej laminowanej, podest i drabina do wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem wykonanym ze stali nierdzewnej o długości 3m, mostek ruchomy - równoważnia zamontowany na łańcuchach, ścianka wspinaczkowa wykonana z łańcuchów ze stali nierdzewnej, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane - kolor mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 19) ZADANIE NR 19 - Ogrodzenie placu zabaw w Lubnowy Małe: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm - długość 79 mb 2. Wykonanie i montaż furtki w ramie wypełnionej panelem wysokość 92 cm szerokość 100 cm - szt. 1 Parametry techniczne ogrodzenia i furtki: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 30x30 cm gł.0,70 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 25x25 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 42mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 160cm e) słupek stalowy pośredni Ø 42mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 155cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) siatka oc pcv drut gr. 2 3,2 mm, kolor RAL 6005 zielony, górna krawędź siatki gładka bez ostrych końców, wysokość 100 cm h) naciąg siatki na dwie linki ocpcv gr.3 4,3 mm Furtka a) rama z profila zamkniętego o przekroju 30x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi wysokość 92 cm, szerokość 100 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia 20) ZADANIE NR 20 - Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Brzostowym w Suszu: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm - długość 80 mb 2. Wykonanie i montaż w ramie wypełnionej panelem wysokość 92 cm szerokość 100 cm - 1 szt. Parametry techniczne ogrodzenia i furtki: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 30x30 cm gł.0,70 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 25x25 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 42mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005 zielony , zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 160cm e) słupek stalowy pośredni Ø 42mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 155cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) siatka ocpcv drut gr. 2 3,2 mm, kolor RAL 6005 zielony, górna krawędź siatki gładka bez ostrych końców, wysokość 100cm h) naciąg siatki na dwie linki oc pcv gr.3 4,3 mm Furtka a) rama z profila zamkniętego o przekroju 30x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi, wysokość 92 cm, szerokość 100 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia 21) ZADANIE NR 21 - Ogrodzenie placu zabaw w Różnowie: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 200 cm - długość 63 mb Parametry techniczne ogrodzenia: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 40x40 cm gł.0,80 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 30x30 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 62mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 275cm e) słupek stalowy pośredni Ø 48-50mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 265cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) siatka oc pcv drut gr. 2 3,2 mm, kolor RAL 6005 zielony, wysokość siatki 200cm h) naciąg siatki na cztery linki oc pcv gr.3 4,3 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia 22) ZADANIE NR 22 - Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 150 cm - długość 102 mb 2. Wykonanie i montaż furtek w ramie wypełnionej panelem wysokość 142 cm szerokość 100 cm - 3 szt. 3. Wykonanie i montaż bramy w ramie wypełnionej panelem wysokość 142 cm szerokość 400 cm - 1 szt. Parametry techniczne ogrodzenia, furtek i bramy: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 40x40 cm gł.0,80 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 30x30 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 48 mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 220 cm e) słupek stalowy pośredni Ø 42 mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 210cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) siatka oc pcv drut gr. 2 3,2 mm, kolor RAL 6005 zielony,wysokość 150 cm h) naciąg siatki na trzy linki oc pcv gr.3 4,3 mm Furtka a) rama z profila zamkniętego o przekroju 30x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi wysokość 142 cm, szerokość 100 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Brama a) rama z profila zamkniętego o przekroju 40x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi, wysokość 142 cm, szerokość 400 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia 23) ZADANIE NR 23 - Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Korczaka w Suszu: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z panela typ Delta na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm - długość 93 mb 2. Wykonanie i montaż furtek w ramie wypełnionej panelem typ Delta wysokość 94 cm szerokość; 100 cm - 2szt. Parametry techniczne ogrodzenia i furtek: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 30x30 cm gł.0,70 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 25x25 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 42mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 160cm e) słupek stalowy pośredni Ø 42mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 155cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) panel typ Delta, kolor RAL 6005 zielony, bez ostrych końców, wysokość 100 cm Furtka a) rama z profila zamkniętego o przekroju 30x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi wysokość 92 cm, szerokość 100 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia Zadania od Nr 1 do Nr 14, Nr 19 i Nr 21 finansowane są z Funduszu Sołeckiego Gminy Susz na 2012 rok. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - liczba zadań 23. W ramach poszczególnych zadań nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w przedmiarach robót-kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik Nr I do siwz, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr II do siwz, SIWZ oraz wzorze umowy. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie ustaleń z SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z 36 miesięcznym okresem gwarancji w przypadku zamówień od Nr 1 do 18 oraz 24 miesięcznym okresem gwarancji w przypadku zamówień od Nr 19 do 23. 7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.. 8. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw; 34928200-0 Ogrodzenia 9. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 3 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. W przypadku braku takiego wskazania w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie samodzielnie. 10. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załącznika Nr I do Siwz, na Zadania, na które Wykonawca złożył ofertę. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 12. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 34.92.82.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - 23 Zadań

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, że posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - 23 Zadań

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - 23 Zadań

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - W zakresie warunku wskazanego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - 23 Zadań

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - w odniesieniu do wszystkich części zamówienia - 23 Zadań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru nr 1), 2) Części zamówienia powierzone podwykonawcom- wg wzoru 3 - wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 3) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia ( § VII ust. 1 pkt. 4) SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby klub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w sekcji III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia ( §VII ust.1 pkt. 4) SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zadanie od Nr 1 do Nr 18 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 4 niniejszej umowy, a mianowicie spowodowane: 1) wstrzymaniem robót przez zamawiającego, 2) z powodu istotnych braków, błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa. 3) W przypadku wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek Zamawiającego. 4) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 5) wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w notatce służbowej i musi być potwierdzony przez zamawiającego i inspektora nadzoru. 6) jeżeli nastąpi potrzeba wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w niniejszej umowie; 7) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy. 8) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były wstanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 9) zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 10) zmianami technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy, 11) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 12) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp. 13) konieczności wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczególnych elementów zamówienia poprzez przesunięcie w czasie, które będzie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację umowy w sposób pierwotny; 14) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umową zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonego w niniejszej umowie; 15) w każdym przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i powoduje skrócenie terminu realizacji umowy. 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej umowy. 2) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 3) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy, z tym, że koszty wzrostu podatku VAT pokrywa wykonawca. 5) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 6) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 7) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 8) jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia; 9) jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem należnego Wykonawcy wynagrodzenia; 10) konieczności wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczególnych elementów zamówienia poprzez uszczegółowienie lub inną zmianę zakresu, które będą spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację umowy w sposób pierwotny; 4. Postanowienia zawarte w §10 ust. 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 5. W przedstawionych w §10 ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiana terminu musi być szczegółowo uzasadniona przez wykonawcę i zaakceptowana przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w §10 ust. 2 pkt.1)-4) niniejszej umowy. 6. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają wykonawcę. 7. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umownych innych niż określone w §10 ust. 3 niniejszej umowy w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych. 9. Ustala się, że nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności: - zmiana danych teleadresowych 10. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w §10 ust. 10 niniejszej umowy nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. Zadanie od Nr 19 do Nr 23 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne). 2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, 3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. 5) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 6) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 7) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.susz.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. nr 102...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. nr 102...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Adamowo:.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a. Zestaw zabawowy z elementami składowymi - drewniana wieża z daszkiem wykonanym ze sklejki wodoodpornej laminowanej, podest i drabina do wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem wykonanym ze stali nierdzewnej o długości 3m, drabinka do wspinania - szczebelki metalowe, mostek ruchomy - równoważnia zamontowany na łańcuchach, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane - kolor mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 c. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 d. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m.Szt. - 1 e. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m.Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 f. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bałoszyce.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2) ZADANIE NR 2 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bałoszyce: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE NR 3 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bornice:.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3) ZADANIE NR 3 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bornice: a. Karuzela tarczowa - o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE NR 4 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bronowo:.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 4 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bronowo: a. Huśtawka wahadłowa podwójna - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE NR 5 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Brusiny.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 5 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Brusiny: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZADANIE NR 6 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Emilianowo.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 6) ZADANIE NR 6 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Emilianowo: a. Zjeżdżalnia - wykonana z okrągłego drewna litego, ślizg o długości 3m wykonany z tworzywa sztucznego, schodki z poręczą, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane malowane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 c. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 d. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ZADANIE NR 7 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Falknowo:.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7) ZADANIE NR 7 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Falknowo: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 2 c. Stół drewniany - osadzony w gruncie na kotwach metalowych. Elementy drewniane pomalowane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Minimalna szerokość urządzenia 0,8m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ZADANIE NR 8 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Piotrkowo:.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 8) ZADANIE NR 8 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Piotrkowo: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 c. Zjeżdżalnia - wykonana z okrągłego drewna litego, ślizg o długości 3m wykonany z tworzywa sztucznego, schodki z poręczą, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane malowane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 d. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z okrągłego drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 e. Karuzela tarczowa - o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 f. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 g. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ZADANIE NR 9 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Olbrachtówko.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 9) ZADANIE NR 9 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Olbrachtówko: a. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 b. Stół drewniany - osadzony w gruncie na kotwach metalowych. Elementy drewniane pomalowane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Minimalna szerokość urządzenia 0,8m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: ZADANIE NR 10 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Wiśniówek:.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 10) ZADANIE NR 10 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Wiśniówek: a. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z okrągłego drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 c. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: ZADANIE NR 11 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Nipkowie.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 11) ZADANIE NR 11 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Nipkowie: a. Karuzela metalowa czteroosobowa - cała konstrukcja wykonana z rury 5 cali, siedziska z tworzywa sztucznego. Karuzela zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,2m. Szt. - 1 b. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: ZADANIE NR 12 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Michałowo:.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 12) ZADANIE NR 12 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Michałowo: a. Karuzela tarczowa - o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: ZADANIE NR 13 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Jawty Małe.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 13) ZADANIE NR 13 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Jawty Małe: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Karuzela tarczowa - o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: ZADANIE NR 14 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Januszewo:.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 14) ZADANIE NR 14 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Januszewo: a. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka wahadłowa podwójna - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: ZADANIE NR 15 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Susz:.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 15) ZADANIE NR 15 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Susz: a. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 6 b. Koszt na śmieci metalowy z daszkiem - Pojemność - min. od 35l do 50l. Szt. - 4 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: ZADANIE NR 16 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Susz - Os. Prabuckie.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 16) ZADANIE NR 16 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Susz - Os. Prabuckie: a. Zestaw zabawowy z elementami składowymi - drewniana wieża z daszkiem wykonanym ze sklejki wodoodpornej laminowanej, podest i drabina do wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem wykonanym ze stali nierdzewnej o długości 3m, drabinka do wspinania - szczebelki metalowe, mostek ruchomy - równoważnia zamontowany na łańcuchach, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane - kolor mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z okrągłego drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 c. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 d. Bujak na sprężynie - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości laminowanej, osadzonej na sprężynie na gotowym prefabrykacie betonowym do zamontowania na stałe w ziemi, z uchwytem na przodzie urządzenia oraz podpórkami pod nogi. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 e. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 f. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: ZADANIE NR 17 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Susz - Os. Korczaka.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 17) ZADANIE NR 17 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Susz - Os. Korczaka: a. Zestaw zabawowy z elementami składowymi - drewniana wieża z daszkiem wykonanym ze sklejki wodoodpornej laminowanej, podest i drabina do wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem wykonanym ze stali nierdzewnej o długości 3m, drabinka do wspinania - szczebelki metalowe, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane - kolor mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Huśtawka typu ważka - drewniana ze stalową podstawą, cała konstrukcja wykonana z okrągłego drewna litego, ramię zamontowane na tulei łożyskującej, stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem, dwa uchwyty do trzymania, element drewniany malowany na kolor mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Szt. - 1 c. Piaskownica czworokątna - wykonana z okrągłego drewna litego z kompletem siedzisk narożnych do piaskownicy, elementy drewniane malowane na kolor mahoń, wymiary 3x3 m. Drewno zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z odpowiednimi normami. Wysokość minimalna urządzenia 0,30m. Szt. - 1 d. Huśtawka wahadłowa pojedyncza - podstawa konstrukcji wykonana z okrągłego drewna litego i zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, górna belka wykonana z okrągłego drewna litego, deseczki z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe - kolor czerwony. Maksymalna wysokość urządzenia 2,5m. Szt. - 1 e. Równoważnia - wykonana z elementów drewnianych z wysokimi poręczami na łańcuchach ruchomych zakotwiczona na stałe w betonie. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 2,2m. Szt. - 1 f. Karuzela metalowa czteroosobowa - cała konstrukcja wykonana z rury 5 cali, siedziska z tworzywa sztucznego. Karuzela zakotwiczona na stałe w betonie. Maksymalna wysokość urządzenia 1,2m. Szt. - 1 g. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 h. Tablica informacyjna - drewniana z regulaminem placu zabaw o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: ZADANIE NR 18 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Jawty Wielkie.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 18) ZADANIE NR 18 - Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Jawty Wielkie: a. Zestaw zabawowy z elementami składowymi - drewniana wieża z daszkiem wykonanym ze sklejki wodoodpornej laminowanej, podest i drabina do wchodzenia, zjeżdżalnia ze ślizgiem wykonanym ze stali nierdzewnej o długości 3m, mostek ruchomy - równoważnia zamontowany na łańcuchach, ścianka wspinaczkowa wykonana z łańcuchów ze stali nierdzewnej, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie, elementy drewniane - kolor mahoń, całość wykonana z okrągłego drewna litego. Maksymalna wysokość urządzenia 4,0m. Szt. - 1 b. Ławka drewniana - z oparciem osadzona w betonie na kotwach metalowych. Elementy drewniane w kolorze mahoń. Maksymalna wysokość urządzenia 1,0m. Minimalna długość urządzenia 1,5m. Szerokość urządzenia od 0,5 do 0,8m. Szt. - 1 Oznaczenie wg słownika CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: ZADANIE NR 19 - Ogrodzenie placu zabaw w Lubnowy Małe.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 19) ZADANIE NR 19 - Ogrodzenie placu zabaw w Lubnowy Małe: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm - długość 79 mb 2. Wykonanie i montaż furtki w ramie wypełnionej panelem wysokość 92 cm szerokość 100 cm - szt. 1 Parametry techniczne ogrodzenia i furtki: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 30x30 cm gł.0,70 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 25x25 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 42mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 160cm e) słupek stalowy pośredni Ø 42mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 155cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) siatka oc pcv drut gr. 2 3,2 mm, kolor RAL 6005 zielony, górna krawędź siatki gładka bez ostrych końców, wysokość 100 cm h) naciąg siatki na dwie linki ocpcv gr.3 4,3 mm Furtka a) rama z profila zamkniętego o przekroju 30x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi wysokość 92 cm, szerokość 100 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.00-0.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: ZADANIE NR 20 - Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Brzostowym w Suszu.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 20) ZADANIE NR 20 - Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Brzostowym w Suszu: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm - długość 80 mb 2. Wykonanie i montaż w ramie wypełnionej panelem wysokość 92 cm szerokość 100 cm - 1 szt. Parametry techniczne ogrodzenia i furtki: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 30x30 cm gł.0,70 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 25x25 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 42mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005 zielony , zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 160cm e) słupek stalowy pośredni Ø 42mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 155cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) siatka ocpcv drut gr. 2 3,2 mm, kolor RAL 6005 zielony, górna krawędź siatki gładka bez ostrych końców, wysokość 100cm h) naciąg siatki na dwie linki oc pcv gr.3 4,3 mm Furtka a) rama z profila zamkniętego o przekroju 30x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi, wysokość 92 cm, szerokość 100 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.00-0.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: ZADANIE NR 21 - Ogrodzenie placu zabaw w Różnowie.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 21) ZADANIE NR 21 - Ogrodzenie placu zabaw w Różnowie: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 200 cm - długość 63 mb Parametry techniczne ogrodzenia: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 40x40 cm gł.0,80 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 30x30 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 62mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 275cm e) słupek stalowy pośredni Ø 48-50mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 265cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) siatka oc pcv drut gr. 2 3,2 mm, kolor RAL 6005 zielony, wysokość siatki 200cm h) naciąg siatki na cztery linki oc pcv gr.3 4,3 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.00-0.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: ZADANIE NR 22 - Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 22) ZADANIE NR 22 - Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 150 cm - długość 102 mb 2. Wykonanie i montaż furtek w ramie wypełnionej panelem wysokość 142 cm szerokość 100 cm - 3 szt. 3. Wykonanie i montaż bramy w ramie wypełnionej panelem wysokość 142 cm szerokość 400 cm - 1 szt. Parametry techniczne ogrodzenia, furtek i bramy: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 40x40 cm gł.0,80 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 30x30 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 48 mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 220 cm e) słupek stalowy pośredni Ø 42 mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 210cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) siatka oc pcv drut gr. 2 3,2 mm, kolor RAL 6005 zielony,wysokość 150 cm h) naciąg siatki na trzy linki oc pcv gr.3 4,3 mm Furtka a) rama z profila zamkniętego o przekroju 30x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi wysokość 142 cm, szerokość 100 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Brama a) rama z profila zamkniętego o przekroju 40x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi, wysokość 142 cm, szerokość 400 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.00-0.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: ZADANIE NR 23 - Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Korczaka w Suszu.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 23) ZADANIE NR 23 - Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Korczaka w Suszu: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie i montaż ogrodzenia z panela typ Delta na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm - długość 93 mb 2. Wykonanie i montaż furtek w ramie wypełnionej panelem typ Delta wysokość 94 cm szerokość; 100 cm - 2szt. Parametry techniczne ogrodzenia i furtek: a) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka narożnego przekrój 30x30 cm gł.0,70 m. b) wykop w gruncie kat. II-III pod osadzenie słupka pośredni przekrój 25x25 cm gł.0,60 m. c) beton B-10 d) słupek stalowy narożny Ø 42mm zabezpieczony zastrzałami, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 160cm e) słupek stalowy pośredni Ø 42mm wyposażony w przelotki, kolor RAL 6005 zielony, zakończony w części górnej słupka zaślepką, długość 155cm f) rozstaw słupków w osiach max do 250 cm g) panel typ Delta, kolor RAL 6005 zielony, bez ostrych końców, wysokość 100 cm Furtka a) rama z profila zamkniętego o przekroju 30x40mm, kolor RAL 6005, bez ostrych krawędzi wysokość 92 cm, szerokość 100 cm b) wypełnienie panel, kolor RAL 6005 c) otwieranie na zewnątrz ogrodzenia d) mechanizm zamykający e) prześwit dołu furtki pomiędzy podłożem, a dolną krawędzią ramy furtki- 60-110 mm Oznaczenie wg słownika CPV: 34928200-0 Ogrodzenia.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.00-0.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

BURMISTRZ SUSZA

/-/Krzysztof Pietrzykowski