Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Remont chodnika z kostki betonowej gr. 6cm – Słowiańska 20 oraz 22

Element: Roboty drogowe

ZADANIE NR 1

| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Słowiańska 20 |
| I Chodnik |
| 1 | Pomiary geodezyjne powykonawcze | 0,035 | km | 0,035 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 35cm z odwiezieniem urobku do 1km | 10,5x2 + 11,5x1,5 | m2 | 38,25 |  |  |
| 3 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50cm z odwozem | 10,5x2 + 11,5x1,5 | m2 | 38,25 |  |  |
| 4 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych typu „jomb” | 2,7x4,5 | m2 | 12,15 |  |  |
| 5 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 10,5x2 + 11,5x1,5 | m2 | 38,25 |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | 10,5x2 + 11,5x1,5 | m2 | 38,25 |  |  |
| 7 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 10cm po zag. | 10,5x2 + 11,5x1,5 | m2 | 38,25 |  |  |
| 8 | Ułożenie korytek ściekowych | 2,0 | m | 2,0 |  |  |
| 9 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) | 10,5x2 + 11,5x1,5 | m2 | 38,25 |  |  |
| II Krawężniki i obrzeża |
| 1 | Rozebranie obrzezy betonowych z odwiezieniem na odl. do 1km | 22+10,5 | m | 32,5 |  |  |
| 2 | Ustawienie obrzeża betonowego 8/30 na ławie betonowej z oporem | 22+10,5 | m | 32,5 |  |  |
| III Roboty wykończeniowe |
| 1 | Obhumusowanie skarpy | 2,5x2,7 | m2 | 6,75 |  |  |
| Słowiańska 22 |
| I Chodnik |
| 1 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 30cm z odwiezieniem urobku do 1km | 13x1,5 | m2 | 19,5 |  |  |
| 2 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 13x1,5 | m2 | 19,5 |  |  |
| 3 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | 13x1,5 | m2 | 19,5 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 10cm po zag. | 13x1,5 | m2 | 19,5 |  |  |
| 5 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) | 13x1,5 | m2 | 19,5 |  |  |
| II Krawężniki i obrzeża |
| 1 | Ustawienie obrzeża betonowego 8/30 na ławie betonowej z oporem | 2x13 + 2x1,5 | m | 29,0 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek 23 % VAT |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Remont drogi dojazdowej z kostki betonowej gr. 8cm – Piastowska 4.

Element: Roboty drogowe

ZADANIE NR 2

| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Droga dojazdowa |
| 1 | Pomiary geodezyjne powykonawcze | 0,083 | km | 0,083 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 45cm z odwiezieniem urobku do 1km | 23,5x3,5 + 26,5x3,5 + 34,5x5 + 2x4 | m2 | 355,50 |  |  |
| 3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni | 23,5x3,5 + 26,5x3,5 + 34,5x5 + 2x4 | m2 | 355,50 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm po zag | 23,5x3,5 + 26,5x3,5 + 34,5x5 + 2x4 | m2 | 355,50 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 20cm po zag. | 23,5x3,5 + 26,5x3,5 + 34,5x5 + 2x4 | m2 | 355,50 |  |  |
| 6 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) wraz z regulacją urządzeń | 23,5x3,5 + 26,5x3,5 + 34,5x5 + 2x4 | m2 | 355,50 |  |  |
| II Krawężniki i obrzeża |
| 1 | Ustawienie krawęznika betonowego 20/30cm na ławie betonowej z oporem | 23,5 + 41,5 + 26,5 + 2x2 + 4x2 | mb | 103,5 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek 23 % VAT |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Remont chodnika z kostki betonowej gr. 6cm oraz drogi dojazdowej z kostki betonowej gr. 8cm – Piastowska 27.

Element: Roboty drogowe

ZADANIE NR 3

| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Droga dojazdowa |
| 1 | Pomiary geodezyjne powykonawcze | 0,087 | km | 0,087 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 45cm z odwiezieniem urobku do 1km | 3,0x27,5 + 3,5x27,5 + 5,0x34,0 | m2 | 348,75 |  |  |
| 3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni | 3,0x27,5 + 3,5x27,5 + 5,0x34,0 | m2 | 348,75 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm po zag | 3,0x27,5 + 3,5x27,5 + 5,0x34,0 | m2 | 348,75 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 20cm po zag. | 3,0x27,5 + 3,5x27,5 + 5,0x34,0 | m2 | 348,75 |  |  |
| 6 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) wraz z regulacją urządzeń | 3,0x27,5 + 3,5x27,5 + 5,0x34,0 | m2 | 348,75 |  |  |
| 7 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm z osadnikiem – wpusty uliczne z pierścieniem odciążającym i płytą denną | 3 | szt. | 3 |  |  |
| 8 | Podłączenie przykanalików do studni – przykanaliki z PVC, PEHD, PP itp. SN >= 8, o śr. 150mm | 11+7+2 | mb | 20,0 |  |  |
| II Chodnik |
| 1 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50cm z odwozem | 1,0x21,0 + 1,5x21,0 | m2 | 52,50 |  |  |
| 2 | Przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika z kostki brukowej gr. 6cm | 1,5x34,0 | m2 | 51,00 |  |  |
| 3 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 25cm z odwiezieniem urobku do 1km | 1,0x21,0 + 1,5x21,0 | m2 | 52,50 |  |  |
| 4 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 1,0x21,0 + 1,5x21,0 | m2 | 52,50 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag. | 1,0x21,0 + 1,5x21,0 | m2 | 52,50 |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 10cm po zag. | 1,0x21,0 + 1,5x21,0 | m2 | 52,50 |  |  |
| 7 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) | 1,0x21,0 + 1,5x21,0 | m2 | 52,50 |  |  |
| III Krawężniki i obrzeża |
| 1 | Rozebranie obrzezy betonowych z odwiezieniem na odl. do 1km | 13,0 + 34,0 | mb | 47,0 |  |  |
| 2 | Ustawienie obrzeża betonowego 8/30cm na ławie betonowej z oporem | 2x13,0 | mb | 26,0 |  |  |
| 3 | Ustawienie krawęznika betonowego 20/30cm na ławie betonowej z oporem | 2x22,5 + 2x27,5 + 40,50 +34 | mb | 174,5 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek 23 % VAT |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Remont chodnika z kostki betonowej gr. 6cm oraz drogi dojazdowej z kostki betonowej gr. 8cm – Słowiańska 34 oraz Słowiańska 34a.

Element: Roboty drogowe

ZADANIE NR 4

| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Droga dojazdowa |
| 1 | Pomiary geodezyjne powykonawcze | 0,03 | ha | 0,03 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 45cm z odwiezieniem urobku do 1km | 17,5x16,5 | m2 | 288,75 |  |  |
| 3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni | 17,5x16,5 | m2 | 288,75 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm po zag | 17,5x16,5 | m2 | 288,75 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 20cm po zag. | 17,5x16,5 | m2 | 288,75 |  |  |
| 6 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20% kolor) wraz z regulacją urządzeń | 17,5x16,5 | m2 | 288,75 |  |  |
| 7 | Ustawienie krawęznika betonowego 20/30cm na ławie betonowej z oporem | 17,5 + 5,50 + 17,5 + 5,50 | mb | 46,0 |  |  |
| 8 | Wymiana studni rewizyjnej o śr. 1200mm w wykopie o gł. 3m z osadnikiem, pierścieniem odciążającym i płytą denną | 1 | szt. | 1 |  |  |
| 9 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm z osadnikiem – wpusty uliczne z pierścieniem odciążającym i płytą denną | 2 | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Podłączenie przykanalików do studni – przykanaliki z PVC, PEHD, PP itp. SN >= 8, o śr. 150mm | 4,5 + 2,0 | mb | 6,5 |  |  |
| II Chodnik |
| 1 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50cm z odwozem | 1,5x17,5 | m2 | 26,25 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 30cm z odwiezieniem urobku do 1km | 1,5x17,5 | m2 | 26,25 |  |  |
| 3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 1,5x17,5 | m2 | 26,25 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | 1,5x17,5 | m2 | 26,25 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 10cm po zag. | 1,5x17,5 | m2 | 26,25 |  |  |
| 6 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) | 1,5x17,5 | m2 | 26,25 |  |  |
| 7 | Rozebranie obrzeża betonowego 8/30cm | 17,5 + 17,5 | mb | 35,0 |  |  |
| 8 | Ustawienie obrzeża betonowego 8/30cm na ławie betonowej z oporem | 17,5 | mb | 17,5 |  |  |
| III Plac na pojemniki |
| 1 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 25cm z odwiezieniem urobku do 1km | 2,5x7,5 + 2,5x6,0 | m2 | 33,75 |  |  |
| 2 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | 2,5x7,5 + 2,5x6,0 | m2 | 33,75 |  |  |
| 3 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 10cm po zag. | 2,5x7,5 + 2,5x6,0 | m2 | 33,75 |  |  |
| 4 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (100% szara) | 2,5x7,5 + 2,5x6,0 | m2 | 33,75 |  |  |
| 5 | Ustawienie obrzeża betonowego 8/30cm na ławie betonowej z oporem | 4x2,5 + 7,5 + 6 | mb | 23,5 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek 23 % VAT |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Rodzaj opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor: Gmina Susz

Nazwa: Przebudowa wjazdu na targowisko miejskie w Suszu

Element: Roboty drogowe

ZADANIE NR 5

| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Droga dojazdowa |
| 1 | Pomiary geodezyjne powykonawcze | 0,05 | km | 0,05 |  |  |
| 2 | Przełożenie nawierzchni istniejącej jezdni z kostki brukowej | 4,0x19,0 | m2 | 76,00 |  |  |
| 3 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 45cm z odwiezieniem urobku do 1km | 1,0x33,0 + 35,00 | m2 | 68,00 |  |  |
| 4 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni | 1,0x33,0 + 35,00 | m2 | 68,00 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm po zag | 1,0x33,0 + 35,00 | m2 | 68,00 |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 20cm po zag. | 1,0x33,0 + 35,00 | m2 | 68,00 |  |  |
| 7 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (100% szara) wraz z regulacją urządzeń | 1,0x33,0 | m2 | 33,00 |  |  |
| 8 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej granitowej na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm | 35,00 | m2 | 35,00 |  |  |
| 9 | Przełożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej granitowej | 25,00 | m2 | 25,00 |  |  |
| 10 | Ustawienie krawęznika betonowego 20/30cm na ławie betonowej z oporem | 33,0 + 15,0 | mb | 48,0 |  |  |
| 11 | Rozebranie i ułożenie murku oporowego z kostki brukowej betononwej | 15,0 | mb | 15,0 |  |  |
| II Chodnik i wjazd |
| 1 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50cm z odwozem | 4,0x20,0 | m2 | 80,00 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 30cm z odwiezieniem urobku do 1km | 3,0x20,0 | m2 | 60,00 |  |  |
| 3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 3,0x20,0 | m2 | 60,00 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | 3,0x20,0 | m2 | 60,00 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 10cm po zag. | 3,0x13,0 | m2 | 39,00 |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM, gr. 20cm po zag. (wjazd) | 3,0 x 7,0 | m2 | 21,00 |  |  |
| 7 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (40%kolor) | 3,0x20,0 | m2 | 60,00 |  |  |
| 8 | Przestawienie znaków drogowych | 3 | szt. | 3 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| Podatek 23 % VAT |  |
| RAZEM BRUTTO |  |