| KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR Zadanie 1 - Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej - ul. Dworcowa |
| --- |
| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| DROGA DOJAZDOWA |
| 1 | Wycięcie mechaniczne ubytku z wywiezieniem materiału | 25 | m2 | 25 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie podłoża i skropienie emulsją | 25 | m2 | 25 |  |  |
| 3 | Ułożenie masy bitumicznej wraz z zagęszczeniem mechanicznym | 25 | mb | 25 |  |  |
|  |  | Netto |  |
|  |  | Vat |  |
|  |  | Brutto |  |

| KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR Zadanie 2 - Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Wodna i Kościelna |
| --- |
| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna | 1 | kpl | 1 |  |  |
| JEZDNIA |
| 1 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni | 1243 | m2 | 1243 |  |  |
| 2 | Wykonanie warstwy wyrównawczej/profilującej z BA KR 2 do 4cm wraz z lokalnym frezowaniem nierówności | 1243 | m2 | 1243 |  |  |
| 3 | Skropienie nawierzchni | 1243 | m2 | 1243 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy ścieralnej z BA KR2 gr. 3cm wraz z regulacją urządzeń | 1243 | m2 | 1243 |  |  |
| CHODNIK |
| 1 | Rozebranie krawężnika betonowego 15/30cm | 304 | mb | 304 |  |  |
| 2 | Przestawienie krawężnika betonowego 15/30cm | 136 | mb | 136 |  |  |
| 3 | Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej | 163,2 | m2 | 163,2 |  |  |
| 4 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 35cm z odwiezieniem urobku do 1km | 37,5 | m2 | 37,5 |  |  |
| 5 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 37,5 | m2 | 37,5 |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | 37,5 | m2 | 37,5 |  |  |
| 7 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM, gr. 15cm po zag. | 37,5 | m2 | 37,5 |  |  |
| 8 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 3cm (20%kolor) | 37,5 | m2 | 37,5 |  |  |
| 9 | Ustawienie krawężnika betonowego 15/30cm na ławie betonowej z oporem | 304 | mb | 304 |  |  |
|  |  | Netto |  |
|  |  | Vat |  |
|  |  | Brutto |  |

| KOSZTORYS OFERTOWY/ PRZEMIAR Zadanie 3 - Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Wiejska |
| --- |
| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna | 1 | kpl | 1 |  |  |
| JEZDNIA |
| 1 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni | 662 | m2 | 662 |  |  |
| 2 | Wykonanie warstwy wyrównawczej/profilującej z BA KR 2 do 4cm wraz z frezowaniem nierówności | 662 | m2 | 662 |  |  |
| 3 | Skropienie nawierzchni | 662 | m2 | 662 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy ścieralnej z BA KR2 gr. 3cm wraz z regulacją urządzeń | 662 | m2 | 662 |  |  |
| CHODNIK |
| 1 | Rozebranie krawężnika betonowego 15/30cm | 115 | mb | 115 |  |  |
| 2 | Rozebranie obrzezy betonowych 8/30cm | 80 | mb | 80 |  |  |
| 3 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych | 232,5 | m2 | 232,5 |  |  |
| 4 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 35cm z odwiezieniem urobku do 1km | 232,5 | m2 | 232,5 |  |  |
| 5 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | 232,5 | m2 | 232,5 |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | 232,5 | m2 | 232,5 |  |  |
| 7 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM, gr. 15cm po zag. | 232,5 | m2 | 232,5 |  |  |
| 8 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 3cm (20%kolor) | 472,5 | m2 | 472,5 |  |  |
| 9 | Ustawienie krawężnika betonowego 15/30cm na ławie betonowej z oporem | 220 | mb | 220 |  |  |
| 10 | Ustawienie obrzeża betonowego 8/30cm na ławie betonowej z oporem | 80 | mb | 80 |  |  |
| 11 | Ustawienie barierek drogowych | 6 | mb | 6 |  |  |
| 12 | Ustawienie znaków drogowych wraz ze słupkami (4 x D-6) | 4 | szt | 4 |  |  |
| 13 | Wykonanie oznakowanie poziomego przejść dla pieszych | 30 | m2 | 30 |  |  |
|  |  | Netto |  |
|  |  | Vat |  |
|  |  | Brutto |  |