Susz dnia 08.06.2015 r.

RLZP.I.271.7.10.2015

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.7.2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy             o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownia ścieków w miejscowości Jawty Wielkie – Etap II”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane 
w dniu 02.06.2015 r., dotyczące treści SIWZ na zadanie pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownia ścieków w miejscowości Jawty Wielkie – Etap II”:

Zapytanie Nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania montażu przepływomierza ścieków o śr. DN 200 na sieci kanalizacji grawitacyjnej?, jeśli tak to prosimy o podanie lokalizacji montażu 
i parametrów technicznych w/w urządzenia.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że będzie wymagał montażu przepływomierza ścieków w studni S16. Parametry w załączeniu.

Zapytanie Nr 2

Zwracam się o wyjaśnienie czy poz.29 przedmiaru robót na ,, Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Jawty Wielkie”- opomiarowanie ścieków sanitarnych- przepływomierz o średnicy nominalnej 200 mm - kpl. 1 -, należy wyceniać.

Jeżeli tak to proszę podać typ przepływomierza, jego parametry, rysunek montażu, opis techniczny.

W dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej, w opisie przedmiotu zamówienia 
i SIWZ również nie ma mowy o przepływomierzu.

Odpowiedź nr 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że poz. 29 przedmiaru robót 
dot. przepływomierza ścieków należy wycenić. Typ przepływomierza, jego parametry, rysunek montażu oraz opis techniczny w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik do odpowiedzi

na zapytania z dn. 08.06.2015 r.

Charakterystyka przepływomierza

Pomiar natężenia przepływu cieczy w kanałach otwartych dokonywany jest metodą piętrzeniową na podstawie przeliczenia przez przetwornik pomiarowy aktualnego poziomu (spiętrzenia) cieczy w elemencie pomiarowym (korycie), mierzonego przez czujnik ultradźwiękowy, na wielkość natężenia przepływu. Należy zamontować w studni dn 1200 S16 przepływomierz o średnicy dn200 lub 160mm z zastosowaniem redukcji.

CECHY PRZEPŁYWOMIERZY

1. Dane techniczne

- Pomiar przepływu w kanałach otwartych

- Wyjścia prądowe: 0-20mA, 4-20mA

- Pomiar: przepływ chwilowy, przepływ sumaryczny

- Opcjonalnie dodatkowy, zewnętrzny moduł rejestratora

danych: gromadzenie danych z przetwornika, możliwość

przeglądania danych z dowolnych okresów oraz obróbka

na komputerze PC

Transmisja danych z przepływomierza na

odległość: w oparciu o technologię GPRS

Wersja bateryjna : zasilanie

do 6 m-cy (w zależności od częstotliwości

próbkowania),

- Zasilanie: ~230V, 50Hz

- Pobór mocy <10 VA

- Temperatura otoczenia: -10oC do +55oC

- Klasa ochronności obudowy: IP65

- Materiał obudowy: ABS

– Masa : ~1,5kg