| KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Zadanie 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kamieniec |
| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Obsługa geodezyjna | 1,0 | kpl | 1,0 |  |  |
| 2 | Rozbiórka płyt betonowych typu "iomb" wraz z odwozem | 186,0*5,5+33,0*1,5 | m2 | 1072,50 |  |  |
| 3 | Rozbiórka płytek chodnikowych betonowych wraz z odwozem | (138,0+15,0)*1,5 | m2 | 229,50 |  |  |
| 4 | Regulacja płyt betonowych typu "iomb" | 33,0*2,0 | m2 | 66,00 |  |  |
| 5 | Regulacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej (zjazd) | 5,5*3,0 | m2 | 16,50 |  |  |
| 6 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 40cm z odwiezieniem urobku do 1km | 186,0*(0,08+1,5+0,15+5,0+0,15) | m2 | 1279,68 |  |  |
| 7 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni | 186,0*(0,08+1,5+0,15+5,0+0,15) | m2 | 1279,68 |  |  |
| Droga z kostki brukowej betonowej |
| 1 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm po zag | 186,0*(5,0+0,15+0,15) +33,0*(1,5+0,08) | m2 | 1037,9 |  |  |
| 2 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM, gr. 20cm po zag. | 186,0*5,0+33,0*1,5 | m2 | 979,5 |  |  |
| 3 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) wraz z regulacją urządzeń | 186,0*5,0+33,0*1,5 | m2 | 979,5 |  |  |
| 4 | Ustawienie krawężnika betonowego 15/30cm na ławie betonowej z oporem | 33,0+186,0+186,0 | mb | 405,0 |  |  |
| 5 | Wykonanie studzienek ściekowych głębokości 1,5m z pierścieniami odciążającymi, przejściami szczelnymi, osadnikiem 0,5m | 6,0 | szt. | 6,0 |  |  |
| 6 | Wykonanie studni rewizyjnej 1200mm z płytą odciążającą, osadnikiem 0,5m, przejściami szczelnymi,włazem żeliwnym D400 | 1,0 | szt. | 1,0 |  |  |
| 7 | Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej średnicy 160mm | 25,0 | m | 25,0 |  |  |
| Chodnik z kostki brukowej betonowej |
| 1 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | (138,0+15,0)*(1,5+0,08) | m2 | 241,7 |  |  |
| 2 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM gr. 10cm po zag. | (138,0+15,0)*1,5 | m2 | 229,5 |  |  |
| 3 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) wraz z regulacją urządzeń | (138+15)*1,5 | m2 | 229,5 |  |  |
| 4 | Ustawienie obrzeża betonowego 8/30cm na ławie betonowej z oporem | 138,0+15,0 | mb | 153,0 |  |  |
|  |  | Netto |  |
|  |  | Vat |  |
|  |  | Brutto |  |

słownie: …………………………………………………………………………………………………

| KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Zadanie 2 - Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Lubnowy Wielkie |
| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Obsługa geodezyjna | 1 | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 40cm z odwiezieniem urobku do 1km | 606,0 | m3 | 606,0 |  |  |
| 3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni | 606,0 | m2 | 606,0 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm po zag | 606,0 | m2 | 606,0 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM, gr. 20cm po zag. | 606,0 | m2 | 606,0 |  |  |
| 6 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) wraz z regulacją urządzeń | 606,0 | m2 | 606,0 |  |  |
| 7 | Ustawienie krawężnika betonowego 15/30cm na ławie betonowej z oporem | 391,0 | mb | 391,0 |  |  |
|  |  | Netto |  |
|  |  | Vat |  |
|  |  | Brutto |  |

słownie: …………………………………………………………………………………………………

| KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Zadanie 3 - Przebudowa drogi dojazdowej w Jawtach Wielkich |
| L.p | Rodzaj robót | Obliczenia | jedn | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Obsługa geodezyjna | 1,0 | kpl | 1,0 |  |  |
| 2 | Rozbiórka płyt betonowych typu "iomb" wraz z odwozem | 250,0 | m2 | 250,00 |  |  |
| 3 | Rozbiórka wylewki betonowej i schodów | 135,0 | m2 | 135,00 |  |  |
| 4 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 40cm z odwiezieniem urobku do 1km | 385,0 | m2 | 385,00 |  |  |
| 5 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni | 385,0 | m2 | 385,00 |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm po zag | 385,0 | m2 | 385,0 |  |  |
| 7 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM, gr. 20cm po zag. | 385,0 | m2 | 385,0 |  |  |
| 8 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 4cm (20%kolor) wraz z regulacją urządzeń | 385,0 | m2 | 385,0 |  |  |
| 9 | Ustawienie krawężnika betonowego 15/30cm na ławie betonowej z oporem | 100,0 | mb | 100,0 |  |  |
| 10 | Montaż stojaków rowerowych 10-stanowiskowych | 1,0 | szt. | 1,0 |  |  |
|  |  | Netto |  |
|  |  | Vat |  |
|  |  | Brutto |  |

słownie: …………………………………………………………………………………………………