Susz dnia 07.10.2015 r.

RLZP.I.271.13.8.2015

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.13.2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy             o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ,, Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m- treningowy”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytania otrzymane w dniu 02.10.2015 r., i 05.10.2015 r. dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn.: ,,Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300m- treningowy”

Zapytanie nr 1

- Zgodnie z §.VI ust. 2pkt  2 )ppkt 2.1 SIWZ w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania  zamówienia. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający określił,  poniższe warunki:

„ by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończył 
co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.

Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” należy rozumieć budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów 
o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni minimum 1 500 m2 (każde zadanie).

Z uwagi na specyfikę zamówienia – często są kompleksy sportowe składające się z kliku mniejszych boisk -  prosimy o rozszerzenie warunku udziału o zapis:

„lub

by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończył 
co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.

Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” należy rozumieć budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów 
o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni łącznie minimum 3000 m2 .”

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie nr 1 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę 
na rozszerzenie warunku udziału o proponowany przez Wykonawcę zapis.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o następującej zmianie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

§ VI ust. 2 pkt  2 ) ppkt 2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  - doświadczenie: dla uznania że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy 
i doświadczenia zamawiający, żąda by:

- wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 
co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.

Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” należy rozumieć budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni minimum 1 500 m2 (każde zadanie)

- lub by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończył 
co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.

Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” należy rozumieć budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni łącznie minimum 3000 m2 (Wartości podane w dokumentach w innych walutach niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego).

Zapytanie nr 2

Prosimy o określenie rodzaju i szczegółów nasadzeń, wskazanych w przedmiarze w pozycji

24 d2.1.

Odpowiedź nr 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przewidywane nasadzenia na skarpie - BEBRERYS THUNBERGA 'GREEN CARPET' – wielkość średnia w ilości 150 szt.

Zapytanie nr 3

Zwracam się z pytaniem, o sprecyzowanie minimalnych parametrów technicznych obowiązujących dla zaprojektowanego systemu odwodnienia liniowego, i obrzeża bieżni lekkoatletycznej.

Odpowiedź nr 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający przedstawia parametry techniczne systemu odwodnienia liniowego i obrzeża bieżni

| DOTYCZY: Specyfikacja produktowa - Odwodnienie liniowe - Bieżnia lekkoatletyczna |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE: Odwodnienie liniowe bieżni lekkoatletycznej. |  |  |  |  |
| LP. | Nr kat. | Opis produktu | Ilość | Dł. | Szer. | Wys. |  |  |
|  |  |  | szt. | mm | mm | mm |  |  |
| 1. | 7630 | SPORTFIX, korytko z krawędzią trawnikową | 123 | 1000 | 160 (170) | 220 |  |  |
| 2. | 7640 | SPORTFIX SUPER, korytko z krawędzią trawnikową do stosowania na łuku | 66 | 1000 | 160 (170) | 220 |  |  |
| 3. | 7560 | SPORTFIX, pokrywa z tworzywa, prosta | 123 | 1000 | 143 | 50 |  |  |
| 4. | 7561 | SPORTFIX, pokrywa z tworzywa, łukowa | 66 | 1000 | 143 | 50 |  |  |
| 5. | 7650 | SPORTFIX SUPER, korytko szczelinowe | 121 | 1000 | 160 | 196 |  |  |
| 6. | 7564 | SPORTFIX, pokrywa zaślepiająca, łukowa | 66 | 1000 | 143 | 50 |  |  |
| 7. | 7563 | SPORTFIX, pokrywa zaślepiająca, prosta | 55 | 500 | 167 | 40 |  |  |
| 8. | 7770 | SPORTFIX, studzienka typ 0, z krawędzią trawnikową | 6 | 500 | 170 | 455 |  |  |
| ZESTAWIENIE: Krawężnik bezpieczny. |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Nr kat. | Opis produktu | Ilość | Dł. | Szer. | Wys. |  |  |
|  |  |  | szt. | mm | mm | mm |  |  |
| 1. | 7201 | SPORTFIX, krawężnik biały 1000/250 | 342 | 1000 | 60 | 250 |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODWODNIENIE LINIOWE SPORTFIX PE

KRAWĘŻNIK BEZPIECZNY SPORTFIX SOFT

PRZEDMIOT ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące materiałów 
do wykonania odwodnienia liniowego systemu SPORTFIX, oraz ich montażu.

MATERIAŁY:

OGÓLNE WYMAGANIA:

Dla powyższego obiektu ze względu na jego przeznaczenie dobrano koryta, których dolną część stanowi korpus, na którym leży pokrywa wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV 
o parametrach jak poniżej.

Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą posiadać deklarację zgodności 
z normą europejską dopuszczającą produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433.

Wzdłuż projektowanej bieżni stadionu przewidziano wykonanie odwodnienia liniowego typu SPORTFIX (wewnętrzna strona bieżni lekkoatletycznej). W skład systemu wchodzą:

- Korytka odwadniające z elastyczną krawędzią trawnikową;

- Korytka odwadniające z elastyczną krawędzią trawnikową do stosowania na łuku;

- Korytka szczelinowe;

- Korytka szczelinowe do stosowania na łuku;

- Systemowe studzienki odpływowe z elastycznymi krawędziami lub bez.

Górna krawędź korytka wyposażona w ramę (korytko otwarte) lub pokrywę (korytko szczelinowe) wykonaną ze stali powlekanej w technologii KTL. Korytka odwodnienia liniowego stosowane 
na połączeniach powierzchni poliuretanowej (bieżnia) oraz trawiastej (boisko) muszą być wyposażone w elastyczną krawędź trawnikową wykonaną z profilu komórkowego. Zastosowanie elastycznej krawędzi trawnikowej zapobiega przerastaniu trawy oraz zwiększa bezpieczeństwo osób uprawiających sport (minimalizuje ryzyko odniesienia kontuzji podczas upadku – profil elastyczny/bezpieczny). Każde korytko musi zapewnić systemową możliwość podłączenia odpływu poprzez zastosowanie króćca odpływowego min. DN100. Korytko odwodnienia liniowego na całej długości przykryte pokrywą SPORTFIX wykonaną z białego tworzywa, stanowiącą jednocześnie wyznacznik linii pierwszego toru. Poprzez zastosowanie białej pokrywy SPORTFIX istnieje możliwość inspekcji korytek odwodnienia liniowego poprzez jej zdjęcie celem np. inspekcji i czyszczenia koryt 
lub na czas trwania zawodów sportowych (konieczność zdemontowania pokrywy). Uzupełnieniem systemu odwodnienia bieżni lekkoatletycznej są systemowe studzienki odpływowe wyposażone 
w odpływy boczne i czołowe DN150 i DN100.

Parametry techniczne zastosowanych produktów:

- Korpus koryta wykonany jest z polietylenu dużej gęstości z domieszką polipropylenu - PE-PP, o wymiarach odpowiednich poszczególnym typom korytek:

- SPORTFIX z krawędzią trawnikową – szerokość wewnętrzna 100 mm, zewnętrzna 160 mm, wysokość wewnętrznej 155 mm, wysokość zewnętrzna 220 mm, długość 1,0 m 
o powierzchni przekroju poprzecznego min. 142 cm2;

- SPORTFIX Super koryto szczelinowe – szerokość wewnętrzna 100 mm, zewnętrzna 160 mm, wysokość wewnętrznej 155 mm, wysokość zewnętrzna 196 mm, długość 1,0 m 
o powierzchni przekroju poprzecznego min.  142 cm2;

- Korytka  połączone na pióro-wpust.

- odcinki łukowe długości 1 m do stosowania na łuku o promieniu 36,5 m (lub innym).

- Koryta odwodnienia liniowego wykonane są z polietylenu dużej gęstości z domieszką polipropylenu (PE-PP) - materiał ten odznacza się wysoką odpornością chemiczną, 
jest odporny na działanie mrozu i soli, nie podlega wpływom promieniowania UV, jest w 100% nienasiąkliwy. Koryta na styku z płytą boiska powinny posiadać dodatkową (elastyczną) krawędź trawnikową bezpieczną dla użytkowników wykonaną z profilu komórkowego.

- Koryta odpływowe będą przykryte białymi pokrywami odpornymi na działanie UV 
i wytrzymałymi na pękanie, z obustronnym dopływem. Pokrywy są samoczynnie blokujące się w korpusach koryt, łączone w systemie pióro - wpust dla płynnego prowadzenia linii ciągów odwodnienia. Pokrywy zaślepiające do korytek szczelinowych, zamontowane 
w obszarach przejściowych mogą być demontowane na czas zawodów. Długość pokrywy 
1 m, szerokość 143 mm, wysokość 50 mm, masa 1,5kg. Mocowanie pokrywy  do  koryt   otwartych   za  pomocą   elementów   zaciskowych  z   tworzywa a  w  przypadku  koryt szczelinowych   element blokujący   wykonany  również  z  elastycznego   tworzywa.

- masa korytka 3,1kg ( w zależności od typu).

Uzupełnienie systemu stanowią studzienki, syfony, ścianki czołowe.

Wzdłuż projektowanej bieżni stadionu przewidziano wykonanie krawężnika bezpiecznego SPORTFIX SOFT (zewnętrzna strona bieżni lekkoatletycznej). W skład systemu wchodzą:

- krawężnik bezpieczny typu SPORTFIX SOFT z nakładką bezpieczną w kolorze białym.

Parametry techniczne zastosowanych produktów:

- korpus krawężnika wykonany z betonu zbrojonego włóknem szklanym gwarantujący bardzo dobre posadowienie w podbudowie betonowej;

- górna część korpusu wykończona elastyczną poduszką z kauczuku etylenowo – propylenowego  (EPDM) w kolorze białym;

- Wysokość całkowita krawężnika SPORTFIX SOFT min. 250 mm oraz szerokość min. 60 mm w tym wysokość elastycznej nakładki min. 30 mm oraz szerokość min. 60 mm.

ZABUDOWA:

Zabudowę wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami przekazanymi przez producenta/dostawcę materiałów.

Po zabudowaniu ciągu odwodnienia fugi należy wypełnić elastyczną masą wodoodporną .

W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować materiały o takich samych lub lepszych parametrach technicznych oraz jakościowych i przedstawić stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. Użyte 
w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały 
i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających 
co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

OPIS SYSTEMU ODWODNIENIA LINIOWEGO SPORTFIX I KRAWĘŻNIKA BEZPIECZNEGO SPORTFIX SOFT:

Dla powyższego obiektu ze względu na jego przeznaczenie dobrano koryta, których dolną część stanowi korpus, na którym leży pokrywa wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV 
o parametrach jak poniżej.

Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą posiadać deklarację zgodności 
z normą europejską dopuszczającą produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433.

Wzdłuż projektowanej bieżni stadionu przewidziano wykonanie odwodnienia liniowego typu SPORTFIX (wewnętrzna strona bieżni lekkoatletycznej). W skład systemu wchodzą:

- Korytka odwadniające z elastyczną krawędzią trawnikową;

- Korytka odwadniające z elastyczną krawędzią trawnikową do stosowania na łuku;

- Korytka szczelinowe;

- Korytka szczelinowe do stosowania na łuku;

- Systemowe studzienki odpływowe z elastycznymi krawędziami lub bez.

Górna krawędź korytka wyposażona w ramę (korytko otwarte) lub pokrywę (korytko szczelinowe) wykonaną ze stali powlekanej w technologii KTL. Korytka odwodnienia liniowego stosowane 
na połączeniach powierzchni poliuretanowej (bieżnia) oraz trawiastej (boisko) muszą być wyposażone w elastyczną krawędź trawnikową wykonaną z profilu komórkowego. Zastosowanie elastycznej krawędzi trawnikowej zapobiega przerastaniu trawy oraz zwiększa bezpieczeństwo osób uprawiających sport (minimalizuje ryzyko odniesienia kontuzji podczas upadku – profil elastyczny/bezpieczny). Każde korytko musi zapewnić systemową możliwość podłączenia odpływu poprzez zastosowanie króćca odpływowego min. DN100. Korytko odwodnienia liniowego na całej długości przykryte pokrywą SPORTFIX wykonaną z białego tworzywa, stanowiącą jednocześnie wyznacznik linii pierwszego toru. Poprzez zastosowanie białej pokrywy SPORTFIX istnieje możliwość inspekcji korytek odwodnienia liniowego poprzez jej zdjęcie celem np. inspekcji i czyszczenia koryt lub na czas trwania zawodów sportowych (konieczność zdemontowania pokrywy). Uzupełnieniem systemu odwodnienia bieżni lekkoatletycznej są systemowe studzienki odpływowe wyposażone 
w odpływy boczne i czołowe DN150 i DN100.

Parametry techniczne zastosowanych produktów:

- Korpus koryta wykonany jest z polietylenu dużej gęstości z domieszką polipropylenu - PE-PP, o wymiarach odpowiednich poszczególnym typom korytek:

- SPORTFIX z krawędzią trawnikową – szerokość wewnętrzna 100 mm, zewnętrzna 160 mm, wysokość wewnętrznej 155mm, wysokość zewnętrzna 220 mm, długość 1,0 m 
o powierzchni przekroju poprzecznego min. 142 cm2;

- SPORTFIX Super koryto szczelinowe – szerokość wewnętrzna 100 mm, zewnętrzna 160 mm, wysokość wewnętrznej 155mm, wysokość zewnętrzna 196 mm, długość 1,0 m 
o powierzchni przekroju poprzecznego min.  142 cm2;

- Korytka  połączone na pióro-wpust.

- odcinki łukowe długości 1m do stosowania na łuku o promieniu 36,5m (lub innym).

- Koryta odwodnienia liniowego wykonane są z polietylenu dużej gęstości z domieszką polipropylenu (PE-PP) - materiał ten odznacza się wysoką odpornością chemiczną, jest odporny na działanie mrozu i soli, nie podlega wpływom promieniowania UV, jest w 100% nienasiąkliwy. Koryta na styku z płytą boiska powinny posiadać dodatkową (elastyczną) krawędź trawnikową bezpieczną dla użytkowników wykonaną z profilu komórkowego.

- Koryta odpływowe będą przykryte białymi pokrywami odpornymi na działanie UV 
i wytrzymałymi na pękanie, z obustronnym dopływem. Pokrywy są samoczynnie blokujące się w korpusach koryt, łączone w systemie pióro-wpust dla płynnego prowadzenia linii ciągów odwodnienia. Pokrywy zaślepiające do korytek szczelinowych, zamontowane 
w obszarach przejściowych mogą być demontowane na czas zawodów. Długość pokrywy 1m, szerokość 143mm, wysokość 50mm, masa 1,5kg. Mocowanie pokrywy  do  koryt   otwartych   za  pomocą   elementów   zaciskowych  z   tworzywa a  w  przypadku  koryt szczelinowych   element blokujący   wykonany  również  z  elastycznego   tworzywa.

- masa korytka 3,1kg ( w zależności od typu).

Uzupełnienie systemu stanowią studzienki, syfony, ścianki czołowe.

Wzdłuż projektowanej bieżni stadionu przewidziano wykonanie krawężnika bezpiecznego SPORTFIX SOFT (zewnętrzna strona bieżni lekkoatletycznej). W skład systemu wchodzą:

- krawężnik bezpieczny typu SPORTFIX SOFT z nakładką bezpieczną w kolorze białym.

Parametry techniczne zastosowanych produktów:

- korpus krawężnika wykonany z betonu zbrojonego włóknem szklanym gwarantujący bardzo dobre posadowienie w podbudowie betonowej;

- górna część korpusu wykończona elastyczną poduszką z kauczuku etylenowo – propylenowego  (EPDM) w kolorze białym;

Wysokość całkowita krawężnika SPORTFIX SOFT min. 250 mm oraz szerokość min. 60 mm w tym wysokość elastycznej nakładki min. 30 mm oraz szerokość min. 60 mm.

Zapytanie nr 4

Prosimy o podanie rodzaju kabla, który należy zmufować i przedłużyć do nowych lokalizacji słupów oświetlenia.

Odpowiedź nr 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że przedłużenie i zmufowanie słupów oświetleniowych należy wykonać kablem YAKY 4x25 mm2

Zapytanie nr 5

Czy ogrodzenie do przestawienia jest panelowe, z siatki, z cokołem?

Odpowiedź nr 5

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że do przestawienia jest ogrodzenie 
z panela zgrzewanego prostego 2D systemu BFS na słupkach stalowych prostokątnych zabetonowanych w gruncie bez cokołu.

Zapytanie nr 6

Czy w ogrodzeniu są bramy, furtki? Prosimy o podanie wymiarów.

Odpowiedź nr 6

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w ogrodzeniu nie ma bram i furtek.

Zapytanie nr 7

Czy w zakresie jest wyposażenie sportowe na przykład belki do skoku w dal, bloki startowe, płotki? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości, wymagań, parametrów.

Odpowiedź nr 7

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że  zakresie wyposażenia prosimy ująć 2 szt. belek do skoku w dal, laminowaną, wykonaną z żywicy epoksydowej z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na plastelinę

Wymiary: 1215 x 340 x 100 mm

Zgodna z przepisami PZLA i IAAF

Zapytanie nr 8

Proszę o zamieszczenie przekroju przez zeskok do skoku w dal (piaskownicę).

Odpowiedź nr 8

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający zamieszcza przekrój

Zapytanie nr 9

Proszę o informację czy wokół zeskoku do skoku w dal mają być łapacze piasku? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 9

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że wokół zeskoku do skoku w dal nie ma być łapacza piasku.

Zapytanie nr 10

Proszę o informację czy wokół zeskoku do skoku w dal mają być obrzeża bezpieczne? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 10

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że należy zamontować obrzeża bezpieczne. Obmiar robót:  23,5 mb obrzeża bezpiecznego SPORTFIX posadowionego na ławie betonowej 20x25 cm, dodatkowo zastosować elementy narożnikowe – 4 szt.

Zapytanie nr 11

Proszę o szczegółowe informacje dotyczące geowłókniny na skarpie (gramatura, materiał i przepuszczalność)

Odpowiedź nr 11

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że należy zastosować geosiatkę do stabilizacji skarp i zboczy  KT 1,2 x 25 m o gramaturze 570 g/mb wykonana z polietylenu

Zapytanie nr 12

Proszę o informacje jakie nasadzenia należy wykonać na skarpie (rodzaj nasadzeń, wielkość)

Odpowiedź nr 12

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przewidywane nasadzenia na skarpie - BEBRERYS THUNBERGA 'GREEN CARPET' – wielkość średnia w ilości 150 szt.

Zapytanie nr 13

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty rozbiórkowe istniejącej bieżni wraz z obrzeżami.

Odpowiedź nr 13

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że roboty rozbiórkowe istniejącej bieżni ujęto w poz.6. przedmiaru w tym ilość istniejących obrzeży do usunięcia  – proszę przyjąć 700 mb w poz. 6.

Zapytanie nr 14

Z uwagi na fakt że 2 kpl schodów istniejących są do przebudowy proszę o informację szczegółową dotyczącą prac i ich ilości jakie należy wykonać przy przebudowie schodów. Na czym ma polegać owa przebudowa. Proszę o stosowne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 14

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że  w poz. 1.1 przedmiaru – rozbiórki należy ująć rozbiórkę i przebudowę schodów w ilości 10 m2 z odzyskanej kostki betonowej polbruk na podbudowie betonowej.

Zapytanie nr 15

Prosimy o doprecyzowanie typu odwodnienia liniowego typu Sportfix. Czy koryta mają być odkryte z nakładką wyznaczającą pierwszy tor, czy z krawędzią wstrzymującą wzrost trawy, czy może szczelinowe z nakładką wyznaczającą pierwszy tor Sportfix Super, czy może mieszane, na prostych odkryte z nakładką, na łukach szczelinowe z nakładką ?

Odpowiedź nr 15

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że  odwodnienie należy wykonać zgodnie z załączonym opisem poz. 2 odpowiedzi.

Zapytanie nr 16

Dokumentacja nie zawiera szczegółów odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia liniowego poprzez studzienki systemowe odwodnienia liniowego. Prosimy o podanie ile ma być tych studzienek.

Odpowiedź nr 16

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że  ilość zgodnie z załączonym zestawieniem poz .2 odpowiedzi.

Zapytanie nr 17

Prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków ( rzut i przekrój po trasie) przykanalików odprowadzających z odwodnienia wody opadowe do kanalizacji.

Odpowiedź nr 17

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że  przykanaliki pokazane są na planie zagospodarowania terenu

Zapytanie nr 18

Na planie zagospodarowania opisane są „projektowane przepusty w korycie Sportfix, prosimy o wyjaśnienie czemu mają służyć. Czy chodzi o przepusty pod bieżnią dla przyszłych instalacji, czy może o studzienki odwodnienia liniowego ? Jeżeli tak, to prosimy o podanie długości, średnicy , rodzaju materiału i ilości.

Odpowiedź nr 18

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że  projektowane przepusty określają miejsce usytuowania studzienek systemowych

Zapytanie nr 19

Na planie zagospodarowania opisane jest w rejonie startu bieżni prostej „projektowane odwodnienie liniowe”, prosimy o wyjaśnienie czy  chodzi o dodatkowe odwodnienie liniowe wzdłuż bieżni prostej ? Jeżeli tak, to prosimy o podanie długości, i typu odwodnienia oraz ilości studzienek odprowadzających.

Odpowiedź nr 19

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że  w  rejonie startu bieżni prostej opisane jest „projektowane odwodnienie powierzchniowe” polegające na odprowadzeniu wody opadowej poza teren bieżni z system. studzienki za pomocą rury drenażowej o średnicy 110~160 mm o długości ok. 5 m

Zapytanie nr 20

Prosimy o zamieszczenie rysunku kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z odwodnienia i przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej, prosimy o wskazanie studni odbierających wody deszczowe.

Odpowiedź nr 20

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że trasa przykanalików dla odprowadzenia wody opadowej pokazana jest na rysunku „Zagospodarowanie terenu”; włączenie przykanalików do istn. studni kd o rzędnych 105,13/102,87 oraz studni o wierzchu 104,94 – zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Zapytanie nr 21

Prosimy o zamieszczenie skorygowanego przedmiaru robót sanitarnych o nie ujęte, a zawarte w dokumentacji roboty do wykonania. Zgodnie z SIWZ należy przed podpisaniem umowy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zamieszczonego przez Zamawiającego przedmiaru.

Odpowiedź nr 21

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że wprowadza do przedmiaru robót niżej wymienione pozycje:

poz. 28. wykonanie studni kd. betonowej o średnicy 1200 mm i głębokości  ok. 2 m z kinetą

poz.29. wykonanie przykanalików rurami PCV o średnicy 160 mm długości 53m.

Zapytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że znajdujący się wewnątrz projektowanej bieżni istniejący Orlik, w żadnym elemencie nie jest przedmiotem obecnego postępowania przetargowego.

Odpowiedź nr 22

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że znajdujący się wewnątrz projektowanej bieżni istniejący Orlik w żadnym elemencie nie jest przedmiotem  postępowania przetargowego.

Zapytanie nr 23

Prosimy o podanie informacji o parametrach istniejącej studni ( średnica i materiał ) i nas czym ma polegać jej regulacja

Odpowiedź nr 23

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że należy przyjąć regulację studni betonowej o średnicy 1200 mm. Regulacja ma polegać na dopasowaniu poziomu studni do poziomu nawierzchni bieżni.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Nowe terminy składania i otwarcia ofert są następujące:

Termin składania ofert 14.10.2015 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert 14.10.2015 r. o godz. 9:30

Zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczona została na stronie Zamawiającego http://bip.susz.pl w zakładce przetargi.

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski