Susz dnia 25.04.2016 r.

RLZP.I.271.7.9.2016

Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.7.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ,, Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytania otrzymane w dniu 21.04.2016 r., dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu”

Zapytanie nr 1

Prosimy o informacje jakimi rurami i o jakich parametrach należy wykonać przewierty sterowane na sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W dokumentacji jest opisane, 
że należy je wykonać z rur PCV a przewierty sterowane wykonuje się rurami PE.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie nr 1 zamawiający informuje, że przewierty sterowane 
dla wszystkich projektowanych sieci wykonać należy rurami typu PEHD 100-RC, SDR 17, 
z zewnętrzną warstwą ochronną z PP. Odcinki wykonane metodą przewiertu oznaczono na Projekcie zagospodarowania terenu jako „Przewiert". Dla sieci kanalizacji sanitarnej omyłkowo zaznaczono te odcinki jako rury PVC, powinno być PE.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- Wprowadza się poprawkę dla pozycji nr 68 załącznika nr V do SIWZ - przedmiaru robót, w ten sposób, że wartość 533,0 m zastępuje się wartością 512,0 m.

- Wprowadza się zmiany  w § IV ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

- Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu”

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1/ Sieć kanalizacji sanitarnej:

a/ roboty ziemne,

b/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 160 mm – 122,70 mb,

c/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm – 512 mb,

d/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm ( przewiert sterowany) – 167,70 mb

e/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 27 szt.

2/ Sieć kanalizacji deszczowej:

a/ roboty ziemne,

b/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 200 mm – 196,30 mb,

c/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 250 mm – 419,50 mb,

d/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PE Ø 250 mm ( przewiert sterowany) – 187,50 mb

e/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 24 szt.

3/ Sieć wodociągowa:

a/ roboty ziemne,

b/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm – 46,10 mb,

c/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm – 620,30 mb,

d/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm ( przewiert sterowany) – 271,60 mb

e/ hydranty p.poż – 9 szt.

Szczegółowy zakres ujęty jest w projekcie budowlanym i przedmiarze robót

- Wprowadza się zmiany w § XXVIII SIWZ - Wzór umowy, w ten sposób, że § 1 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą

Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1/ Sieć kanalizacji sanitarnej:

a/ roboty ziemne,

b/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 160 mm – 122,70 mb,

c/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm – 512 mb,

d/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm ( przewiert sterowany) – 167,70 mb

e/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 27 szt.

2/ Sieć kanalizacji deszczowej:

a/ roboty ziemne,

b/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 200 mm – 196,30 mb,

c/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 250 mm – 419,50 mb,

d/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PE Ø 250 mm ( przewiert sterowany) – 187,50 mb

e/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 24 szt.

3/ Sieć wodociągowa:

a/ roboty ziemne,

b/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm – 46,10 mb,

c/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm – 620,30 mb,

d/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm ( przewiert sterowany) – 271,60 mb

e/ hydranty p.poż – 9 szt.

Szczegółowy zakres ujęty jest w projekcie budowlanym i przedmiarze robót

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr V do SIWZ - Przedmiar robót umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.susz.pl w zakładce „PRZETARGI”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Nowe terminy składania i otwarcia ofert są następujące:

Termin składania ofert 04.05.2016 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert 04.05.2016 r. o godz. 9:30

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski