Susz dnia 22.06.2017 r.

RLZP.I.271.14.12.2017

Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali

specyfikację istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania znak RLZP.I.271.14.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy             o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie 
art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:  „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska 
do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytania otrzymane w dniu 13.06.2017 r. 
oraz 19.06.2017 r. dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska 
do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu”

Pytanie nr 1

Opisane parametry trawy, wskazują na jednego konkretnego producenta (DYWILAN), 
a zarazem na jednego konkretnego wykonawcę (dostawcę trawy) firmę ACT GLOBAL. 
W świetle obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych, powinno być 
co najmniej 3 producentów danego materiału. W związku z tym, że wskazany producent posiada tylko i wyłącznie jedna firma i żaden inny wykonawca nie ma możliwości zakupu sztucznej trawy bezpośrednio od producenta, prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania tj. trawy o niżej podanych parametrach:

Wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

Rodzaj włókna: od 47 do 50mm

Waga włókna min 1500g/m2

Grubość włókna min 300um

Kolor nawierzchni zielony w trzech różnych odcieniach

Dtex min 12.000

Ilość pęczków- min 10.000/m2

Ilość włókien- min 120.000/m2

Waga całkowita min 2000g/m2

Podkład 100% tkany z warstwą lateksu.

Siła wyrywania pęczka zgodna z wymaganiami FIFA 56N

Metoda tuftowania używana jest przez większość producentów nawierzchni syntetycznych, produkty wykonane tą metodą zostały zainstalowane na setkach obiektów na całym świecie. Dodatkowo, podnosimy, że stosownie do wymogów FIFA taki parametr jak metoda produkcji nie istnieje. FIFA uwzględniając charakter obiektów sportowych, określiła wymagane 
do uzyskania certyfikatów parametry w taki sposób, by zapewniały one najwyższą funkcjonalność i użyteczność obiektów podlegających certyfikacji. Podkreślamy, że trawa tuftowana posiada lepsze parametry użytkowe, wytrzymałościowe i jakościowe niż trawa tkana, a ponadto jest znacznie tańsza.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania nawierzchni na boisku do piłki nożnej z trawy tuftowanej.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne nawierzchni z trawy syntetycznej spełniającej minimalne parametry określone poniżej potwierdzone stosownymi dokumentami dostarczonymi na wezwanie Zamawiającego.

Minimalne parametry rozwiązania równoważnego określone poniżej:

1. wysokość min. 47mm max 60

2. waga włókna min. 1500 g/m2

3. grubość włókna min. 300 µm,

4. kolor: dwa lub trzy odcienie zieleni

5. Dtex min. 12 000

6. ilość pęczków min. 9400/m2

7. ilość włókien min. 112 000/m2

8. waga całkowita min. min. 2 000 g/m2

9. podkład lateksowy perforowany lub 100 % tkany jednocześnie z włóknem runa

10. jeden przekrój włókna z kilkoma rdzeniami lub trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien

11. siła wyrywania pęczka min. 45N

DLA POTWIERDZENIA JAKOŚCI PRODUKTU, WYMAGANE  DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ, CELEM WERYFIKACJI:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz z 1 gwarancją producenta (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta) 
z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

c) aktualny Atest PZH lub równoważny,

d) kompletne raporty z badań systemu nawierzchni potwierdzające określone cechy funkcjonalne, technologie produkcji sztucznej trawy oraz spełnianie obowiązujących wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat).

e) Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub nowszą obowiązującą w celu potwierdzenia pozostałych cech funkcjonalnych systemu nawierzchni, poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

f) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta,

g) próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu EPDM szarego z recyklingu z metryką producenta

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, iż wymagana nawierzchnia z trawy syntetycznej ma być trawą tkaną, tj. wykonaną w technologii tkackiej, tak jak zostało to określone w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź nr 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne nawierzchni z trawy syntetycznej spełniającej minimalne parametry określone poniżej potwierdzone stosownymi dokumentami dostarczonymi na wezwanie Zamawiającego.

Minimalne parametry rozwiązania równoważnego określone poniżej:

1. wysokość min. 47mm max 60

2. waga włókna min. 1500 g/m2

3. grubość włókna min. min. 300 µm,

4. kolor: dwa lub trzy odcienie zieleni

5. Dtex min. 12 000

6. ilość pęczków min. 9400/m2

7. ilość włókien min. 112 000/m2

8. waga całkowita min. min. 2 000 g/m2

9. podkład lateksowy perforowany lub 100 % tkany jednocześnie z włóknem runa

10. jeden przekrój włókna z kilkoma rdzeniami lub trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien

11. siła wyrywania pęczka min. 45N

DLA POTWIERDZENIA JAKOŚCI PRODUKTU, WYMAGANE  DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ, CELEM WERYFIKACJI:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz z 1 gwarancją producenta (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta) 
z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

c) aktualny Atest PZH lub równoważny,

d) kompletne raporty z badań systemu nawierzchni potwierdzające określone cechy funkcjonalne, technologie produkcji sztucznej trawy oraz spełnianie obowiązujących wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat).

e) Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub nowszą obowiązującą w celu potwierdzenia pozostałych cech funkcjonalnych systemu nawierzchni, poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

f) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta,

g) próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu EPDM szarego z recyklingu z metryką producenta

Pytanie nr 3

Czy w celu potwierdzenia, iż oferowane nawierzchnie syntetyczne spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej  należy złożyć na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, dokumentów wyszczególnionych dla boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego. Lista wymaganych dokumentów określona w Opisie technicznym 
do projektu zagospodarowania terenu w pkt 8.5 dla nawierzchni poliuretanowej, oraz pkt  8.6 dla nawierzchni z trawy syntetycznej,

Załączenie powyższych dokumentów da możliwość Zamawiającemu już na etapie postępowania przetargowego weryfikację oferowanych rozwiązań.

Odpowiedź nr 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, zgodnie z zapisami pkt. 8.5 i 8.6 wymienione dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Czy oferując rozwiązania równoważne Wykonawca musi wykazać system nawierzchni syntetycznej tożsamy z opisanym w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania i o określonych parametrach mieszczących się w danych przedziałach?

Odpowiedź nr 4

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne 
o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji potwierdzone stosownymi dokumentami dostarczonymi na wezwanie zamawiającego.

Pytani nr 5

Wnosimy o zmianę w zakresie określonych w dokumentacji wymagań zawartości związków chemicznych dla  nawierzchni poliuretanowej i dostosowanie ich do wymagań aktualnej obowiązującej normy DIN 18035-6: 2014, gdzie:

- parametr DOC powinien być badany w okresie 24 godzin i wynosić - min 50mg/l

- wymagania dla Cynku powinny wynosić - min 0,04

Odpowiedź nr 5

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że należy dostosować do normy DIN 18035-6: 2014

Pytanie nr 6

Zamawiający podaje wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:

„co najmniej 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.

Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia /wykonali rozumieć budowę boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej lub sztucznej trawy o wartości robót budowlanych min. 750 000,00 zł brutto (każde zadanie).”.

Tak określone wymagania są niefortunne i niekorzystne dla Zamawiającego.

Powyższe wymaganie ograniczają dostęp do przedmiotowego zamówienia wykonawcom, którzy wykonali co najmniej 3 roboty budowlane polegających na budowie boisk zewnętrznych lub kompleksu boisk o nawierzchni poliuretanowej o wartości robót każdej 
z nich mniejszej niż 750.000,00 zł brutto.

Do przedmiotowego zamówienia nie mogą przystąpić wykonawcy, którzy wybudowali Należy obiektywnie stwierdzić, że wartość robót nie określa doświadczenia wykonawcy 
a jedynie wartość oferty danego zamówienia. Cena ofertowa nie odzwierciedla bezpośrednio doświadczenia wykonawcy a jedynie cenę za jaką w danym momencie wykonawca chciał wykonać zadanie.

Taka sytuacja jest niczym nieuzasadniona i wyjątkowo niekorzystna dla samego Zamawiającego.

Określone w SIWZ wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia spowodują znaczne ograniczenie konkurencyjności, co wpłynie 
na zwiększenie wartości zamówienia a to nie jest w interesie Zamawiającego.

Rezygnacja z wymogu wartości robót w żadnym stopniu nie obniża wymaganego doświadczenia od potencjalnych wykonawców.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zdolności technicznej/zawodowej 
w zakresie doświadczenia:

co najmniej 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.

Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia /wykonali rozumieć budowę boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej lub sztucznej trawy o wartości robót budowlanych min. 500 000,00 zł brutto (każde zadanie).

Odpowiedź nr 6

W nawiązaniu do zgłoszonego zapytania Zamawiający informujemy , iż § VIII pkt.1 ust. 3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, iż:

  - w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.

Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia /wykonali rozumieć budowę, rozbudowę i przebudowę boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej lub sztucznej trawy o wartości robót budowlanych min. 750 000,00 zł brutto (każde zadanie).

(Wartości podane w dokumentach w innych walutach niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku zdolności technicznej 
i  zawodowej zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie dot. posiadanego doświadczenia zawodowego na formularzu wzoru nr 3 oraz dołączył dowody dotyczące wykonania najważniejszych robót budowlanych określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

UWAGA:

            - Dowodami o których mowa powyżej są:

- referencje;

- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w lit. a).

            - W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane we wzorze nr 3 do siwz, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje zdolnościami technicznymi 
i zawodowymi, niezbędnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza „Doświadczenie wykonawcy”, którego wzór stanowi Nr 3 
do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2.

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

Odpowiedź nr 7

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, iż zakres robót jest zgodny 
z zamieszczonym przedmiarem robót.

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, 
zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji 
nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź nr 8

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie nr  9

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 
a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź nr 9

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie nr 10

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub innych obiektów w stosunku do udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, co spowoduje konieczność robót dodatkowych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania robót ulegnie wydłużeniu.

Odpowiedź nr 10

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że ujęte jest w § 13 i w § 5 wzorze umowy

Pytanie nr 11

Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź nr 11

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z § 3 ust.2 data zgłoszenia gotowości do odbioru jest terminem wykonania umowy.

Pytanie nr 12

Projekt podaje parametry techniczne trawy sztucznej na podstawie konkretnego produktu.

Stwierdzamy, że podanie tak parametry uniemożliwiają zaoferowanie jakiegokolwiek innego produktu niż jeden konkretny.

Należy obiektywnie stwierdzić, że każda trawa sztuczna ma swoje specyficzne właściwości, które w sumie dają odpowiednie parametry użytkowe. Dlatego określenie wymagań 
na podstawie konkretnego produktu jest niekorzystne dla wykonawców ze względu 
na ograniczenie konkurencji oraz niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ spowoduje 
to zwiększenie wartości zamówienia.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak 
i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wyczynowej piłkarskiej trawy syntetycznej o innych parametrach niż wskazane w projekcie ale posiadającej dokumenty:

- certyfikat FIFA QUALITY PRO

- raport z badań laboratoryjnych na zgodność z wymogami FIFA

- raport z badań laboratoryjnych na zgodność z wymogami normy EN 15530

- atest higieniczny PZH

- karta techniczna

Odpowiedź nr 12

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne nawierzchni z trawy syntetycznej spełniającej minimalne parametry określone poniżej potwierdzone stosownymi dokumentami dostarczonymi na wezwanie Zamawiającego.

Minimalne parametry rozwiązania równoważnego określone poniżej:

1. wysokość min. 47mm max 60

2. waga włókna min. 1500 g/m2

3. grubość włókna min. min. 300 µm,

4. kolor: dwa lub trzy odcienie zieleni

5. Dtex min. 12 000

6. ilość pęczków min. 9400/m2

7. ilość włókien min. 112 000/m2

8. waga całkowita min. min. 2 000 g/m2

9. podkład lateksowy perforowany lub 100 % tkany jednocześnie z włóknem runa

10. jeden przekrój włókna z kilkoma rdzeniami lub trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien

11. siła wyrywania pęczka min. 45N

DLA POTWIERDZENIA JAKOŚCI PRODUKTU, WYMAGANE  DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ, CELEM WERYFIKACJI:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz z 1 gwarancją producenta (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

c) aktualny Atest PZH lub równoważny,

d) kompletne raporty z badań systemu nawierzchni potwierdzające określone cechy funkcjonalne, technologie produkcji sztucznej trawy oraz spełnianie obowiązujących wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat).

e) Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub nowszą obowiązującą w celu potwierdzenia pozostałych cech funkcjonalnych systemu nawierzchni, poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

f) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta,

g) próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu EPDM szarego z recyklingu z metryką producenta

Pytanie nr 13

Projekt umowy (§ 13  Zmiana umowy i jej uzupełnienie) podaje m.in.:

1.  Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.  Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  § 3 niniejszej umowy, w szczególności:

2)wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony przez zamawiającego i inspektora nadzoru.

-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Powyższy zapis może być interpretowany niekorzystnie dla wykonawcy dla wnosimy o usunięcie sformułowania „niemożliwych do przewidzenia”.

Powyższe jest niezbędne na okoliczność sytuacji wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, które można przewidzieć teoretycznie jednak na które wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź nr 13

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że projekt umowy  § 13 pozostaje bez zmiany.

Pytanie nr 14

Projekt podaje opis nawierzchni pu typu NATRYSK niezgodnie ze standardami w branży - wymagania są niezgodnie z normą PN-EN 14877:2014 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych, na którą projekt się powołuje.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

| parametr | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | ³ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ³ 40 |
| Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra | 80÷110 55÷110 |
| Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody) | ³ 150 |
| Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g | ≤ 4 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie podczas zerwania, % - amortyzacja, % - multisport - lekkoatletyczna - odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm² - zmniejszenie wytrzymałości, % - wydłużenie podczas zerwania po kolcach, % - zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, % | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷44 typ SA35÷44 35÷50 typ SA35÷50 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm - zmiana barwy, stopnie skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - multisport | 35÷44 typ SA35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - multisport - lekkoatletyczna | ≤ 6 ≤ 3 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport | ≥ 0,89/≥ 85 |

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu czyli typu NATRYSK, posiadających dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującymi w branży normami.

Odpowiedź nr 14

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk, posiadającej dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014.

Pytanie nr 15

Przedstawiony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia nie pozwala na zastosowanie żadnej innej nawierzchni niż ta która została opisana za pomocą wymaganych parametrów – ACT GLOBAL (Dywilan S.A. jak podwykonawca dla firmy ACT Global). Taki opis części przedmiotu zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują nawierzchnie zgodnie z wymaganiami FIFA.

W związku z podanymi parametrami sztucznej trawy, wnosimy o zmianę parametrów nawierzchni pozwalające na zastosowanie trawy tuftowanej. Wymaganie jedynie trawy tkanej ogranicza oferentów do wyboru nawierzchni, ponieważ wyraźnie wskazują jednego producenta. Pragnę poinformować, że ok 98% sztucznych traw na świecie produkowanych jest metodą tuftowania, jedynie marginalne ilości produkowane są metodą tkania.

Pozostawienie zapisów bez zmian ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do przetargu ofert z nawierzchniami syntetycznymi o parametrach jak poniżej, bez określania technologii jej wykonania:

a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,

b) rodzaj włókna: włókna monofilowe,

c) wysokość włókna: 50 mm,

d) grubość włókna: min. 320 μm,

e) ciężar włókna – Dtex: min. 12 000,

f) ilość pęczków: min. 10 000

f) gęstość trawy: min. 120 000 włókien/m2,

g) siła wyrywania pęczka: 56N (wymagania FIFA min. 30N)

h) podkład lateksowy

Dokumenty do nawierzchni:

- autoryzację producenta nawierzchni (dokument w oryginale) wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni

- Atest PZH lub równoważny,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji oraz wymagane parametry systemu sztucznej nawierzchni wraz z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15 cm z metryką producenta,

- próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu gumowego (min. 100gr) z określeniem nazwy i rodzaju.

Co prawda Zamawiający nie ma konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru spośród kilku produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia.

Regulacje prawne wyrażone w art. 29 PZP nakładają wyraźny obowiązek na Zamawiającego by przedmiotu zamówienia nie opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych w art. 7 ust. 1 PZP. Przywołany artykuł brzmi: "zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców" i należy go pojmować jako pewnego rodzaju klauzulę generalną, z której wynika konieczność przestrzegania zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ochrona tych dwóch zasad leży w interesie nie tylko samych ubiegających się o zamówienia wykonawców, lecz również w interesie publicznym, a ich realizacja niewątpliwie stanowi też swoistą gwarancję przejrzystości i kontroli wydatków publicznych. Mając na uwadze tak treść art. 7 ust 1 PZP jak i pozostałych przepisów tej ustawy odnoszących się do zagadnienia zasady uczciwej konkurencji można stwierdzić, że działania Zamawiającego podejmowane w toku przygotowania postępowania oraz jego przeprowadzenia powinny być ukierunkowane zasadniczo w następujących obszarach: nie ograniczania i nie utrudniania konkurencji, a także zapewnienia konkurencji. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 PZP, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem.

Zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które wskazywałyby  na konkretny wyrób albo na konkretnego wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Celem takiej regulacji jest zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych oraz zapobieżenie dwóm niekorzystnym zjawiskom: zmowie Zamawiającego z producentem i preferowaniu dystrybutorów konkretnego producenta.

W przypadku nieuwzględnienia powyższej informacji Zamawiający ograniczy konkurencyjność postępowania stawiając w uprzywilejowanej pozycji firmę, która posiada nawierzchnię charakteryzującą się wymaganymi parametrami.

Odpowiedź nr 15

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne nawierzchni z trawy syntetycznej spełniającej minimalne parametry określone poniżej potwierdzone stosownymi dokumentami dostarczonymi na wezwanie Zamawiającego.

Minimalne parametry rozwiązania równoważnego określone poniżej:

1. wysokość min. 47mm max 60

2. waga włókna min. 1500 g/m2

3. grubość włókna min. min. 300 µm,

4. kolor: dwa lub trzy odcienie zieleni

5. Dtex min. 12 000

6. ilość pęczków min. 9400/m2

7. ilość włókien min. 112 000/m2

8. waga całkowita min. min. 2 000 g/m2

9. podkład lateksowy perforowany lub 100 % tkany jednocześnie z włóknem runa

10. jeden przekrój włókna z kilkoma rdzeniami lub trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien

11. siła wyrywania pęczka min. 45N

DLA POTWIERDZENIA JAKOŚCI PRODUKTU, WYMAGANE  DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ, CELEM WERYFIKACJI:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz z 1 gwarancją producenta (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta) 
z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

c) aktualny Atest PZH lub równoważny,

d) kompletne raporty z badań systemu nawierzchni potwierdzające określone cechy funkcjonalne, technologie produkcji sztucznej trawy oraz spełnianie obowiązujących wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat).

e) Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub nowszą obowiązującą w celu potwierdzenia pozostałych cech funkcjonalnych systemu nawierzchni, poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

f) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta,

g) próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu EPDM szarego z recyklingu z metryką producenta

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Nowe terminy składania i otwarcia ofert są następujące:

Termin składania ofert 29.06.2017 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 29.06.2017 r. o godz. 10:30

BURMISTRZ SUSZA

/-/ Krzysztof Pietrzykowski